## Slide 1: 实验27 音乐彩灯控制电路及音响放大器设计与调试
参考教材实验12，13，27，28

## Slide 2
话筒
一 设计任务和原理
任务1 音量对彩灯控制
信号强弱
音量越强，灯亮的个数越多
绿灯
(LED)
任务2 频率对彩灯控制
高、低通有源滤波电路
任务3 提供输出功率给扬声器RL
播放音乐
放大器
整流滤波
驱动器
低通滤波电路
(fH≈500Hz)
高通滤波电路
(fL≈500Hz)
红灯
(LED)
功率放大电路
(>0.3W)
扬声器
（8Ω）
注意:1) 信号源信号单独调试各个功能，并整体调试
2) 通过播放手机音乐整体验收
三个彩灯
(LED)
Notes: 3k到6k可以简化为高通

## Slide 3: 实验原理提示4-发光二极管驱动
发光二极管和普通二极管一样都具有单向导电性，正向导通时才发光，光亮度随导通电流增大而增强。
各种颜色发光二极管所需正向导通电压VF如下表示。
发光二极管的导通电流不能太大（小于20mA），否则会损坏。 使用LED时必须
串接限流电阻R！其阻值由计算得：

## Slide 4
音乐彩灯控制电路部分：
1：声音信号强弱：则应将声音信号变为电信号，经过放大、整流滤波，以信号平均值驱动彩灯发亮。信号越强，则灯的亮度越大
2：高、中、低音（不同频率信号）：采用高、带、低通有源滤波电路。低通滤波器限制高音频信号通过，而高通滤波器限制低音频信号通过，分频段输出信号，然后经过放大器驱动电路使相应的发光二极管点亮
音频功率放大部分：
3：功率放大器(简称功放)的作用是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。当负载一定时，希望输出的功率尽可能大，输出信号的非线性失真尽可能地小，效率尽可能高。

## Slide 5
二 实验电路
Notes: 话筒的输出信号一般只有5mV左右，而输出阻抗达到20kΩ(亦有低输出阻抗的话筒如20Ω，200Ω等)

## Slide 6
二 实验电路<<放大器
电压增益需达到100倍左右
≈10mV
放大器
高输入阻抗
高共模抑制比
输出阻抗20kΩ
20Hz～20kHz
话筒
同相放大：提高放大电路输入电阻
多级放大：提高放大器带宽
单个运放增益带宽积是常数
Rp与R2：平衡电阻，消除运放输入偏置电流影响

## Slide 7
滤纹波后，输出要当直流看！不关心峰峰值，看平均值。
减小整流后的纹波，
也可以接到vo到地之间。
二 实验电路<<任务1 音量对彩灯控制
整流滤波
驱动器
三个彩灯(LED)
1) 整流滤波——半波整流
10μF
反相比例放大

## Slide 8
整流滤波
驱动器
三个彩灯(LED)
2) 驱动器
vi
vo1
vo2
vo3
音量大小彩灯采用多个单门限电压比较器
串联分压：设置电压比较器不同门限
限流电阻
vo1:±VCC方波
正向导通电压≈1.6V~2.1V
二 实验电路<<任务1 音量对彩灯控制

## Slide 9: 1) 低通滤波电路——二阶低通滤波器
上限截止频率
二 实验电路<<任务2 频率对彩灯控制
绿灯
(LED)
低通滤波电路
(fH=500Hz)
高通滤波电路
(fL=500Hz)
红灯
(LED)
绿灯
(LED)

## Slide 10
下限截止频率
二 实验电路<<任务2 频率对彩灯控制
2) 高通滤波电路——二阶高通滤波器
红灯
(LED)
绿灯
(LED)
低通滤波电路
(fH=500Hz)
高通滤波电路
(fL=500Hz)
红灯
(LED)

## Slide 11
2) 电压增益可调20-200
根据输出信号Vout和输入信号确定
1) 工作电压范围宽
单电源VS: 5-18V
二 实验电路<<任务3 音响放大器
RL: 额定负载阻抗
Vo: RL两端最大不失真电压有效值
用来选定电源电压VS
扬声器RL提供输出功率以播放音乐；效率尽可能高
LM386集成音频功率放大器
地
同相输入
反相输入
增益设定
增益设定
旁路电容
VS正电源电压
输出
功率放大电路
(>0.3W)
扬声器RL
（8Ω）
?
Notes: LM386是广泛用于收录音机、对讲机、电视伴音等系统中的低电压通用型低频集成功放。

## Slide 12
2)电压增益可调20-200
Avf=2R7/(R5+R6//R)
二 实验电路<<任务3 音响放大器
R: 管脚1和8间增益设定电阻
地
同相输入
反相输入
增益设定
增益设定
旁路电容
VS正电源电压
输出
功率放大电路
(>0.3W)
扬声器RL
（8Ω）
LM386集成音频功率放大器
Notes: LM386是广泛用于收录音机、对讲机、电视伴音等系统中的低电压通用型低频集成功放。

## Slide 13: 加滤杂波措施
接直流稳压源
换为电位器
调节电压增益
二 实验电路<<任务3 音响放大器
地
同相输入
反相输入
增益设定
增益设定
旁路电容
VS正电源电压
输出
功率放大电路
(>0.3W)
扬声器RL
（8Ω）
2)电压增益可调20-200
Avf=2R7/(R5+R6//R)
R: 管脚1和8间增益设定电阻
R 短路:增益200
开路:增益20
可手工调节前级增益效果
LM386集成音频功率放大器
Notes: 前面的运放使用9V电源也没有问题。

## Slide 14
可用电位器
调节电压增益
地
同相输入
反相输入
增益设定
增益设定
旁路电容
VS正电源电压
输出
功率放大电路
(>0.3W)
扬声器RL
（8Ω）
2)电压增益可调20-200
Avf=2R7/(R5+R6//R)
R: 管脚1和8间增益设定电阻
R 短路:增益200
开路:增益20
LM386集成音频功率放大器
二 实验电路<<任务3 音响放大器
测试可用电阻
验收用扬声器
Notes: LM386是广泛用于收录音机、对讲机、电视伴音等系统中的低电压通用型低频集成功放。

## Slide 15
1) 分级调试再联调: 放大器+滤波+比较器、放大器+滤波电路
放大器+功放
2) 测量及验收：整体验收
信号发生器Vipp= 30~100mv、 f=500hz调试测量音量彩灯
信号发生器Vipp= 50mv、 f= 50Hz~15KHz信号做调试测量不同音频彩灯
信号发生器Vipp=30mv、f=1khz,用10Ω/2W电阻做功放负载，测量各级电路输出参数
音频连接线接播放器耳机孔，接扬声器做负载播放音乐(此时去掉10Ω电阻负载)
三 电路数据测量及验收要求

## Slide 16
1) 原理电路的设计，包括：
  实际设计方案框图，实际单元电路图
  每一级电压增益的分配数和分配理由。
  每个单元主要参数的计算过程及器件的选择。
  每个单元有仿真电路和仿真结果(可选)；
2) 整理各项实验数据，画出各级输入、输出电压的波形（标出幅值、相位关系），测量Po，Ri，分析实验结果，得出结论。
3) 收获体会-整个调试过程中所遇到的问题及解决。
四 实验报告要求

## Slide 17: 注意事项
+9V
-9V
双电源连接: 串联模式
LM386 Vs
开电压源时: 远离面包板
LM324
Notes: 1：有三个独立电源，两个可调的，每个都有正负极，负极就是参考地。
2调整好正负电源后，断掉电源，然后再将电源接入到系统中。
2：需要测试芯片的管脚对原理图中的地的电压。

## Slide 18: 硬件实现提示
单级电路调试时的技术指标较容易达到，但进行级联时，由于级间相互影响，可能使单级的技术指标发生很大变化，甚至两级不能进行级联。产生的主要原因：
一是布线不太合理，形成级间交叉耦合，应考虑重新布线；
二是级联后各级电流都要流经电源内阻，内阻压降对某一级可能形成正反馈，应接RC去耦滤波电路。R一般取几十欧姆，C一般用几百F电解电容与0.1F瓷片电容相并联。

## Slide 19
由于功放级输出信号较大，对前级容易产生影响，引起自激。集成块内部电路多极点引起的正反馈易产生高频自激，常见高频自激现象如图所示。
可以加强外部电路的负反馈予以抵消，如功放5脚与1脚接入几百pF电容，可消除叠加的高频毛刺。功放7脚还可以加上旁路电容。

## Slide 20
LM386
功放电路
音量彩灯电路
音频彩灯电路
放大器
音调控制电路(可选)
低频功放彩灯控制电路实物
合理布线，否则形成级间交叉耦合