## Slide 1: 电子线路设计、测试与实验
1
华中科技大学电子信息与通信学院
刘 澍
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

## Slide 2: 第一阶段实验总结
问题？
经验教训总结?
（电路安装调试方法？）

## Slide 3: 第一阶段实验总结
实验内容：
  反相比例运算电路
    测量方法与测量误差？
    测量误差分析？
  反相比例加法电路
    分压电路的实现；
    测量误差分析？
  反向比例积分电路
    测量结果（波形）？
    测量方法？
    原理分析？

## Slide 4: 第一阶段实验总结
仪器使用
  电源
    双电源供电方法；（画图？）
    能否使用单电源供电？怎样使用单电源供电？单电源供电使用注意事项？
  信号源
    正方波的输出与观察方法？
  示波器
    示波器的自检方法？
    示波器的耦合方式？
    波形的测量方法？

## Slide 5: 共射共集放大电路仿真与实现
单级共射放大电路仿真（实验一）
单级共射放大电路（实验五）
共射共集放大电路（实验七）

## Slide 6: 共射共集放大电路仿真与实现
要求
实验原理
电路设计与仿真
电路的组装与调试方法
验收要求

## Slide 7: 一、要求
共射共集放大电路仿真、安装与调试（ P19 ； P88）；
PSPICE软件使用

## Slide 8: 共射-共集放大电路仿真与实现
PSPICE软件使用
学习利用PSPICE仿真软件仿真分析共射-共集放大电路
共射-共集放大电路的安装实现
单元电路设计、仿真与实现；
单元电路的指标测试与装调过程

## Slide 9: 教学要点
晶体管放大电路的仿真方法；
晶体管放大电路静态工作点设置与调整方法；
晶体管放大电路性能指标的测试方法及调试技术。---
了解负反馈对放大电路性能的影响。
pSpice软件使用。

## Slide 10: 三、电路设计一般流程
二、电路设计
的一般流程

## Slide 11: 电路仿真验证
目前常见的电路仿真软件介绍与比较？
Orcad功能简述
Pspice仿真步骤与举例
要求：

## Slide 12: 电路仿真验证设计与仿真要求
在Schematics中画出电路图
从输出文件中查看静态工作点仿真结果：Ib、Ic、Vbe、Vce
用Probe程序观测观测输入、输出电压波形，并计算电压增益Av
观测幅频响应曲线：db(V(Vo)/V(Vs:+))， 测中频增益、上限频率fH和下限频率fL
观测输入阻抗的频率响应：Ri -- V(Vi)/I(Vs)
观测输出阻抗的频率响应：Ro-- V(Vo)/I(Vs)
观察非线性失真现象*
分析电流负反馈电阻的加入对电路性能指标的影响* ；

## Slide 13: PSPICE资源
实验一：p57
软件
“ORCAD9.2完全版.ISO”
视频文件：
  01启动pSpice 9.2.avi
  02画电路图.avi
  03修改元器件的标号和参数.avi
  04设置分析功能.avi
  05仿真前的准备工作.avi
  06仿真.avi
帮助文件！

## Slide 14: pSpice简介
pSpice仿真
  时域（瞬态分析）（Time domain (Transient)）
  直流扫描分析（DC Sweep）
  交流扫描分析（AC Sweep/Noise）
  直流工作点分析（Bias point）
  直流小信号传递函数值分析
  直流小信号灵敏度分析
  统计特性分析（蒙特卡罗分析和最坏情况分析）
Notes: 叫学生回答；

## Slide 15: 仿真步骤
（1）创建工程项目文件；
（2）输入电路原理图；
（3）编辑修改电路元器件标号和参数值，包括直流电源和信号源参数；
（4）创建仿真简要表（Simulation Profile），设置分析功能；
（5）执行仿真；
（6）仿真结果分析及输出。
Notes: 1、不支持中文目录、文件名
2、一个设计项目建一个文件夹
3、举例直流、瞬态、bata、AC、游标、目标函数、Ri、Ro、Global参数
4、曲线、图形复制到word文档

## Slide 16: PSpice A/D中的有关注意事项
PSpice A/D中不区分大小写
文件名和文件夹名称不能使用中文字符
每一个项目建立一个单独的文件夹

## Slide 17: PSpice A/D中的有关规定
单位
PSpice A/D仿真运行的结果都是以A、V、、Hz、W（瓦）等标准单位的形式确定，且省略了单位。
要特别注意M与MEG的差别
M——10-3
MEG —— 106
例1：要表示100兆赫兹的频率时，必须写成100MEG，而不能是100M。否则PSpice A/D将其理解为100毫赫兹。
例2： 给电压源赋值时，键入12和12V意思一样。

## Slide 18: 新建设计项目(File/New/Project)
在OrCAD软件包中，每一个设计或分析任务都被当作一个项目，由项目管理器（Project Manager）统一管理。因此每开始一个新的任务就等于新建一个设计项目，要调用项目管理器为新建项目起个名，并确定有关的设置。

## Slide 19: 项目基本设置
（1）给设计项目起名。
（2）选定设计项目类型：有4个选项可供选择。如要对绘制的电路进行Pspice分析，应选“Analog or Mixed Signal Circuit”
（3）项目路径名设置。Location一项用于设置保存新建设计项目的子目录。（文件名和文件夹名称不能使用中文字符与控制字符，如空格等） 最好存在f:盘！

## Slide 20: 建立新的Pspice项目
选择Create a blank proj, OK

## Slide 21: Capture 工作窗口
电路图编辑窗口
项目管理器窗口
信息查看窗口

## Slide 22: 2. 画原理图—（1） 调元件 注意快捷工具图标的使用
菜单Place/ Part，或图标 ，打开元件库
添加元件库 Add Lib__Analog 、Bipolar 、Source
提取元件

## Slide 23: 加元器件库(Place/Part命令)
在画电路图之前，首先要为将要画的电路选择元器件库。执行Place/Part命令，，在Place/Part对话框中点击“Add”按钮，出现Browse File对话框，将所需库点中，点击“打开”按钮，则选中的库文件增至“Library”框 中。反之，从“Library”框，选中一个库文件，点击Remove按钮，即将该库文件框剔除。
剔除库
加库

## Slide 24: 元器件符号库
元器件符号库

## Slide 25: 元器件类型和关键字
元器件类型和关键字

## Slide 26: 常用元器件类型和关键字
电阻 R
电容 C
电感 L
三极管 Q
二极管 D
电位器 POT
正弦信号源 Vsin
直流源 VDC
交流源 VAC

## Slide 27: 完成元器件库配置后，点击“完成”按钮，屏幕上将出现电路图编辑窗口（Page Editor）。
取放元器件

## Slide 28: 添加元件步骤
（1）在电路图编辑窗口下，启动Place/Part命令，或按窗口右侧对应的绘图工具快捷键，幕上出现元器件符号选择框。
（2） 在列表框里点击所需元器件所在的符号库名。
（3）在图2.2.7的元器件列表框中通过右侧滚动条找到所需元器件符号名，点击之，该符号的图形即显示在预览框中。
（4）点击OK键，该元器件即被调至电路图中
也可以Part框中健入器件名
还可以搜索所需器件

## Slide 29: 元件移动、旋转和删除
选中元器件：
用鼠标左键单击，此时元器件变为红色
移动：压住鼠标左键拖到合适位置，松开鼠标左键
旋转：菜单Edit/Rotate（或快捷键Ctrl+R）
翻转：菜单Edit/mirror
删除：选择菜单Edit/cut ；或按键Delete
使用鼠标右键，可快捷选择以上操作

## Slide 30: 取放电源与接地符号
（1）取放电源符号 可同取放元器件一样，在SOURCE库中取电压源或电流源。
（2）取放接地符号 启动Place/Groud，或按对应的绘图快捷键 ，出现如图所示的选择框。在SOURCE库中取“0”符号。

## Slide 31: 元器件属性参数编辑
Capture自动为每个元器件设置一个元件名和参数值，元器件属性参数设置不符合要求时，可对元器件参数进行编辑
  (1).元器件群的参数编辑。选中所有要编辑的元器件。然后点击鼠标右键，调出快捷菜单，选择执行Edit Properties 命令，即可开启该元器件群的属性编辑对话框，点击对话框左下方的Part按钮，便可更改各元器件的名称和参数。
  (2).单个元件的参数编辑。双击该元件（或双击该参数），即出现对话框。在Value文本框中键入新值即可。同时可以修改该元件电路图中的显示格式（Display Format）、字体（Font）、颜色（Color）和放置位置（Rotation）等。

## Slide 32: 还可以只修改某项参数
键入参数

## Slide 33: 特别注意：
●可变电阻: VALUE=100K，SET=0.5
● VSIN信号源：AC=10mv、VOEF=0v、FREQ=1kHz、VAMPL=30mv。
● 三极管参数设置方法：
选择菜单Edit/Pspice Model ；
改参数 bf 为140，保存。

## Slide 34: 模型参数
模型参数

## Slide 35: 连线
进入：菜单Place/wire或工具栏的
连线：将光标移到需要连线的起点，单击左键（此时会拖着1根线）；移动鼠标到所需位置，单击左键，如此循环，直到连线的终点（某元件的引脚）。
结束：单击鼠标右键结束
移动、旋转和删除：与元件操作相同
橡皮筋功能；

## Slide 36: 设置节点名
  ①启动Place/Net Alias命令，或按对应的绘图快捷键 ，屏幕上出现设置框。在设置框中键入节点名（例Out）。
  ② 按OK键，则光标处 附着一个小方框，将光标移至设置节点名的位置，按鼠标左键，新节点名即出现在该位置。

## Slide 37: 绘图快捷键

## Slide 38: 保存和自动检查
保存
进行电路规则检查、建立网表文件（*.net） ：
  Pspice/Create netlist
    若有问题，屏幕会有指示
    Windows/Session Log弹出错误提示窗口
常见问题：
  元件重名
  非完整电路
  无参考点

## Slide 39: Spice仿真
软件简介
仿真步骤
放大电路各种性能指标的仿真方法
实验内容

## Slide 40: PSpice A/D仿真功能简介
仿真功能简介

## Slide 41: Pspice的基本电路特性分析 --1 . 静态工作点分析
静态工作点分析就是将电路中的电容开路，电感短路，对各个信号源取其直流电平值，计算电路的直流偏置量。
例：求基本放大电路的静态工作点。步骤如下：
（1）用Capture软件画好电路图

## Slide 42
建立模拟类型分组的目的是为了便于管理。OrCAD/PSpice 9.2将基本直流分析、直流扫描分析、交流分析和瞬态分析规定为4种基本分析类型。每一个模拟类型分组中只能包含其中的一种，但可以同时包括温度分析、参数扫描和蒙托卡诺分析等。
在电路图编辑窗口（Page Editor）下，点击PSpice/New Simulation Profile命令，出现New Simulation对话框,在Name栏键入模拟类型组的名称，本例取名为DC
屏幕上出现模拟类型分组对话框。
（2） 建立模拟类型分组

## Slide 43: （3）设置分析类型和参数。
在Analysis type栏中选“Bias Point”。
在Option栏中选“General Settings”。
在Output File Options栏中选“Include detailed bias point information for nonlinear controlled sources and semiconductors”

## Slide 44: （4）运行Pspice。 启动Pspice/Run命令，软件开始分析计算。
（5）查看分析结果。
分析计算结束后，系统自动调用Probe模块，屏幕上出现Probe窗口。选择View/Output File命令，即可看到本例的文本输出文件DC.out。

## Slide 45: 2. 瞬态分析
瞬态分析又称TRAN分析，就是求电路的时域响应。它可在给定输入激励信号情况下，计算电路输出端的瞬态响应，也可在没有激励信号但有贮能元件（如C和L）的情况下，求振荡波形。

## Slide 46
基本放大电路的瞬态分析步骤
（1）用Capture软件画好电路图。
（2）为正弦信号源设置参数。
（3）设置模拟类型。
（4）设置分析参数：
在Analysis type栏中选“Time Domain（Transient）”。
在Option栏中选“General Settings”。
在Run to栏中填入“2ms”。意思是瞬态分析的终止时间为2ms。
在Start saving data栏中填入“0”。意思是起始时间为0。
在Maximum Step栏中填入“40us”。意思是时间步长为40ms。

## Slide 47: （5）运行Pspice。执行Pspice/Run命令。
（6）查看分析结果。 分析计算结束后，系统自动调用Probe模块，屏幕上出现如图所示的Probe窗口。
在Probe窗口中，执行Trace/Add Trace命令，出现Add Trace 对话框。

## Slide 48: 可用以下两种方法选择要显示的变量名：
① 在对话框左边的输出变量列表中用光标点中要显示的变量名，该变量名即出现在下端的“Trace Expression”文本框中，允许同时点选多个输出变量。
② 在“Trace Expression”
文本框中键入要显示的变量名
。然后点OK按钮，选中的变量
波形就显示在屏幕上。

## Slide 50: 建立两个以上的波形显示区
本例想同时观看输出输入波形，但两者电压幅度相差悬殊，在同一坐标中显示显然是不合适的，可采用添加波形显示区的方法：
① 在Add Trace 对话框中，选择V（Out），点OK按钮，显示出输出端的波形。
② 执行Plot/Add Plot to Window命令，屏幕上添加一个空白的波形显示区。
③ 再执行Trace/Add Trace命令，在Add Trace 对话框选择V（Vs:+），点OK按钮，在新加的波形显示区显示出输入信号Vs的波形。

## Slide 51: 瞬态分析（时域分析）Transient Analysis
特征参数的标注！

## Slide 52: 频域分析
-确认交流信号源AC值已输入！
幅频特性dB(V(Vo)/V(i))
*相频响应曲线： Vp(Vo)-Vp(Vs:+)
输入阻抗V(i)/ I(i)
输出阻抗

## Slide 53: 求解输出阻抗
修改电路：
  令Vs=0，信号源短路，取掉负载RL，外加一个信号源VSIN(450mv)
其他步骤与“输入电阻的频率响应”分析相同
Ro =V(Vo)/I(Vs)

## Slide 54: 交流小信号分析（频域分析）AC Sweep
特征参数的标注！

## Slide 55
特征参数的标注！

## Slide 56: 求解输出阻抗
特征参数的标注！

## Slide 57: Spice仿真
软件简介
仿真步骤
放大电路各种性能指标的仿真方法
实验内容

## Slide 58: 电路仿真验证设计与仿真要求
在Schematics中画出电路图
从输出文件中查看静态工作点仿真结果：Ib、Ic、Vbe、Vce
用Probe程序观测观测输入、输出电压波形，并计算电压增益Av
观测幅频响应曲线：db(V(Vo)/V(Vs:+))， 测中频增益、上限频率fH和下限频率fL
观测输入阻抗的频率响应：Ri -- V(Vi)/I(Vs)
观测输出阻抗的频率响应：Ro-- V(Vo)/I(Vs)
观察非线性失真现象*
分析电流负反馈电阻的加入对电路性能指标的影响* ；

## Slide 59: PSPICE仿真实验报告
采用word文档形式
将电路图、波形、曲线等结果复制到报告中（注意：重要参数的标注！）
结果分析
思考题
实验中所遇到的问题、分析与解决方法；
打印(手写签名)提交
注明姓名/班级/学号
同时提交电子文档：以学号姓名为文件名，将仿真文件目录与实验报告电子档一同压缩为一个文件提交

## Slide 60: 共射-共集放大电路安装调试

## Slide 61: 一、原理图（91页）
共射
共集

## Slide 62: 二、电路安装与测试
首先在面包板上组装好电路，参考上图搭接好实验测试平台。
  看录像参考:http://eda.hust.edu.cn/../实验课堂/单管放大..
然后进行电路调试：
静态调试和动态调试

## Slide 63: 1. 电路组装与测试
特别注意：
1. 所有交流量均用示波器测试。
2. 发现电路不能正常工作，要用测试方法排查故障。
3. 实验前，先用万用表测出 值。

## Slide 64
电路安装
Notes: 建议接插电路先定三极管位置，再定＋－电源大致位置（建议用边条），再按三个管脚来依次插各部分器件，然后是输入输出。

## Slide 65: 三、实验内容
1、正确组装电路
2、分别测量两级电路的静态工作点（表4.7.1）
 | ICQ/mA | VCEQ/V | VBEQ/V | 
T1 |  |  |  | 
T2 |  |  |  | 
3、测量电路的放大倍数，并计算输出电阻Ro（表4.7.2）
4、观察记录波形vi、vo1、vo（图4.7.2）
5、测量通频带（fH、fL）
Vi 峰-峰值 | Vo1 RL1=  | Vo1 RL1=5.1K | Vo1 合上S | Vo RL= | Vo RL=5.1K | …
60mV |  |  |  |  |  | 

## Slide 66: 静态调试
（1）接通电源，将电路输入端接地，测量电路的静态工作点。
（2）用万用表直流电压档，分别测量晶体管的B、E、C极对地电压VBQ、VEQ及VCQ。
（3）一般VBQ＝（2～5）V，VCEQ＝正几伏。
如果出现VCEQ  VCC，说明晶体管工作在截止状态；
如果出现VCEQ  0.5V，说明晶体管已经饱和。
（4）调节电位器RP1，使VCEQ＝正几伏，此时说明晶体管基本工作在线性放大状态。但Q点不一定是最佳的，还要进行动态波形观测。

## Slide 67: 动态调试
若放大器的输出vo的波形的顶部被压缩（，这种现象称为截止失真），说明静态工作点Q偏低，应增大基极偏流IBQ（减小Rp），即增大ICQ。

## Slide 68: 动态调试
如果输出波形的底部被削波，这种现象称为饱和失真），说明静态工作点Q偏高，应减小IBQ （增大Rp） ，即减小ICQ 。

## Slide 69: 动态调试
（1）调节RB1，使放大器的输出vo不失真。
（2）增大输入信号（如ViPP =120mV）， vo无明显失真，或者逐渐增大输入信号时， vo顶部和底部差不多同时开始畸变，说明Q点设置得比较合适。---最大无失真概念！
（3）此时移去信号源，分别测量放大器的静态工作点VBQ、VEQ、VCQ，并计算VCEQ 、ICQ、 IBQ、 。

## Slide 70: 3. 测量放大倍数
在波形不失真的条件下，测出Vi (有效值)或Vim(峰值)或Vp－p(峰-峰值)和Vo(有效值)或Vom(峰值)或Vp－p(峰-峰值) ，则：

## Slide 71: 4. 测量通频带BW
放大器的频率特性如图所示，采用“逐点法”测量放大器的幅频特性曲线。
1.记录f＝1KHz时的Avo
2.减小f，直到Avl＝0.707*Avo，记录f(l)
3.增大f，直到Avh＝0.707*Avo，记录f(h)
（调整f时，一定要用示波器监视Vi的幅值，保证幅值不变）
4.通频带Bw＝f(h)-f(l)
注意：保持输入信号的幅值不变，而且输出波形不失真

## Slide 72: 5. 测量输入电阻
用“串联电阻法”测量放大器的输入电阻Ri，即在信号源输出与放大器输入端之间，串联一个已知电阻R(一般以选择R的值接近Ri的值为宜）。

## Slide 73: 计算输入电阻
在输出波形不失真情况下，用晶体管毫伏表或示波器，分别测量出Vi与Vs的值，则
式中，Vs为信号源的输出电压值。

## Slide 74: 6. 测量输出电阻原理图
在输出波形不失真的情况下进行测量。Vo为放大器负载开路时的输出电压的值；VoL为接入RL后放大器负载上的电压的值，则
如果输出开路时，发现Vo出现失真，则要减小输入信号的幅值，
直到失真消失，然后再重新分别测量开路和带负载时的Vo值

## Slide 75: 电路组装与测试
1）分级组装；
2）电阻之间不要交叉，避免短路。不要将元器件管脚剪得太短；
3）三极管先测，确认是好的再插入电路。管脚e、b、c不要搞反了；
4）T2的b、c之间的电容先不接，若产生振荡…
容易混淆的电阻：
Rb11和Rc1
Rb12和Re12
5）开关S用一根导线代替。
1、组装电路应注意的问题

## Slide 76: 1、调试方法
（1）先静态、后动态
（2）先粗调、后测量
（3）一定要用示波器监测波形
（4）信号跟踪查故障

## Slide 77: 2、分别测量两级电路的静态工作点
1）两级放大电路的静态工作点互相不影响
2）闭合S，Vi为f＝1kHz，Vipp＝60mV正弦波，调节Rp和Vipp的值，使VE=7~8V（保证VO不失真）。关闭信号源，用万用表测量静态工作点（表4.7.1）

## Slide 78: 3、测量电路的放大倍数
Av=Vopp/Vipp
打开信号源，测量Vo1和Vo2
断开S，测量Vo1
在C2的负极与地之间跨接Rl1＝5.1K，测量Vo1
去掉Rl1，合上S，测量Vo1
去掉Rl，测量Vo2
在C3的负极与地之间跨接Rl＝5.1K，测量Vo2
记录测量值（表4.7.2），计算Av和Ro（p93）

## Slide 79: 4、观察记录波形
定性记录Vi 、Vo1和Vo2波形，注意记录特征参数值
注意三者之间的相位关系
5、测量通频带
两级放大的BW比任何一级的BW窄
BW的测试方法同实验1
注：高频时不能使用万用表测电压

## Slide 80: 电路的调试步骤
检查电路连接—磨刀不误砍柴工！
  按照电路图来检查实际安装的线路
  特别注意：电源供电(包括极性)、信号源连线是否正确;地线的共地问题；
静态测试；
  静态工作点情况
动态测试；
  基本信号输入输出情况
整机联调；
  性能指标测试与电路参数调整

## Slide 81: 故障排查提示
发现电路不能正常工作，要学会用测试方法排查故障。
如果输入正弦信号后，在示波器上无法观察到正常的输出波形，问可能的故障有哪些？
1）示波器信号线、信号源的信号线有问题（用示波器Probe输出检查）
2）信号源使用不正确、示波器使用不正确（不要使用TTL OUT，SYM和OFFSET旋至最左；示波器触发源设置正确）
稳压电源使用不正确（使用一路，负极接到电路参考地）
3）电路静态工作点不正常
电路连接错误（检查原理、连接关系）
电路参数错误（核实各电阻阻值，测量三极管β值）
三极管管脚接错

## Slide 82: 电路调试
怎样排查？
1）示波器信号线、信号源的信号线有问题
2）信号源使用不正确、示波器使用不正确
将示波器的信号线直接接到示波器提供的方波信号源上，观察示波器是否显示方波信号
用上述方法可以判断任何信号线是否有问题
将信号源输出的信号线直接与示波器的信号线连接，观察示波器是否有正常波形显示，调整信号源相关按钮和旋钮

## Slide 83: 电路调试
怎样排查？
稳压电源使用不正确（用万用表测试）
3）电路静态工作点不正常
电路连接错误（目视检查）
电路参数错误（用万用表测试）
三极管管脚接错（目视检查）
用万用表测试静态工作点（VE、VCE、VB等），与理论估算值比较
电位器未调整到正确阻值（调整电位器后再测静态工作点）

## Slide 84: 电路调试
本实验电路调试的较有效的方法和次序是：
电路组装完毕且通电后，首先测试静态工作点
调整电位器，使工作点处于合适的位置（VE=1.21.8V）
（如果无法调到合适的位置，则可能是例3所列的故障)
将信号源的信号直接输入示波器，调整出符合要求的信号
再将信号接入放大电路的输入端
分别用示波器的两个输入通道，同时观察输入、输出波形
有正常输出波形后，再按实验要求进行测试
先单级、再多级

## Slide 85: 实验报告要求
打印提交仿真实验报告（共射共集），包含：
  原理图、静态工作点参数、输入输出波形、幅频曲线、输入输出阻抗曲线
提交共射共集放大器手写实验报告各一份
  实验内容要求见p84

## Slide 86: 第3阶段实验（8周~9周）
实验八 有源滤波电路 （8周）
实验九 正弦波产生（9周）
实验十一 精密全波整流电路； （9周）