## Slide 1
M/
第 3 章
8086的寻址方式和指令系统
PART1 寻址方式

## Slide 2
本章主要内容： §3.1 8086的寻址方式 §3.2 指令的机器码表示方法 * §3.3 8086的指令系统 *注：3.2节不做考核要求
参见教材page 62~66，学完寻址方式后可以看懂

## Slide 3: 指令 Instruction 和寻址 addressing modes
指令
包含操作码（Opcode）和操作数（Operand）
      操作码—做什么操作（功能）
      操作数—操作什么（对象）
寻址方式（寻找地址的方法）
说明操作数所在地址的方法：哪里来，到哪去
操作数可能位于哪些地方呢？
寄存器；存储器（数据区or代码区）；I/O设备

## Slide 4: 寻址方式
8086的寻址方式有以下几种：
立即数寻址 可直接从指令队列中取数，指令执行速度快；（本来就保存在代码区，由BIU读到指令队列）
寄存器寻址 操作数在寄存器中，执行速度最快（内总线）
存储器寻址 操作数在存储器中，执行速度较慢（外总线）
其它寻址 如隐含寻址、I/O端口寻址（速度与存储器相似）、转移类指令寻址
下面主要以MOV指令（源操作数）为例来说明8086的寻址方式。

## Slide 5: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 6: §3.1 8086的寻址方式
MOV AL,80H ;立即寻址
MOV AX,BX ;寄存器寻址
MOV AX，[2000H] ;直接寻址
MOV AX，[BX] ;寄存器间接寻址
MOV AX，20H [BX] ;寄存器相对寻址
MOV AX， [BX] [SI] ;基址变址寻址
MOV AX，20H [BX] [DI] ;相对基址变址寻址
IN AL，80H ;输入输出端口寻址
总览：分析以下指令源操作数的寻址

## Slide 7: 3.1.1 立即寻址方式(Immediate Addressing)
操作数直接包含在指令中，它是一个8位或16位的常数，也叫立即数。
例3.1 MOV AL，26H
将8位立即数26H送到AL寄存器中。
例3.2 MOV CX，2A50H
将立即数2A50H送到
CX中
指令的机器码存放
及执行过程如图:

## Slide 8: 立即寻址规则
立即数可以送到寄存器中，还可送到一个存储单元(8位)中或两个连续的存储单元(16位)中去。
立即数只能作源操作数，不能作目的操作数。
（想一想：为啥不能？）
☼记住！！！：以A~F打头的16进制数字出现在指令中时，前面一定要加一个数字0。
例如，将FF00H送到AX的指令必须写成：
MOV AX，0FF00H

## Slide 9: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 10: 3.1.2 寄存器寻址方式 (Register Addressing)
操作数包含在寄存器中，由指令指定寄存器的名称。
16位寄存器可以是 ：
AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP
8位寄存器为：
AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
例3.3 MOV DX，AX
设指令执行前 AX=3A68H，DX=18C7H
则指令执行后 DX=3A68H，AX=3A68H (保持不变)

## Slide 11: 寄存器寻址规则
例3.4 MOV CL，AH
将AH中的8位数据传送到CL寄存器。
注意：源操作数的长度必须与目的操作数一致，否则会出错。
例如，MOV CX，AH 是错误的。
虽然CX放得下AH中的8位数据，但汇编程序不知道应该将它放入CH还是CL。
以下几种寻址方式，操作数都放在存储器中，需用不同的方法求出操作数的物理地址，来获得操作数

## Slide 12: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 13: 3.1.3 直接寻址方式 Direct Addressing
1. 直接寻址方式
操作数的偏移地址也称为有效地址EA（Effective Address）。
在直接寻址方式下，存储单元的有效地址直接由指令给出，默认使用的段寄存器为数据段寄存器DS。
操作数的物理地址 = 16×DS+EA

## Slide 14
例3.5 MOV AX，［2000H］
指令中直接给出有效地址EA，这里EA=2000H，必须加[ ]，表示不是立即数。
设DS=3000H，则源操作数的物理地址
=16×3000H+2000H=32000H
因目的操作数是16位寄存器AX，所以将存储单元中的一个字送进AX。
若（32000H）＝34H，（32001H）＝12H，则执行指令后，AX=1234H。指令执行过程如图3.2
直接寻址举例

## Slide 15
图3.2 指令MOV AX，［2000H］的执行过程示意图

## Slide 16: 直接寻址中的段选择
2. 段超越前缀
直接寻址的缺省段为数据段(DS)，如果要对代码段、堆栈段或附加段寄存器所指出的存储区进行直接寻址，应在指令中指定段超越前缀。
例如，数据若放在附加段中，则应在有效地址前加说明符“ES：”，计算物理地址时要用ES作基地址，而不是默认值DS。
例3.7 MOV AX，ES：［500H］
该指令的源操作数的物理地址=16×ES+500H。

## Slide 17: 直接寻址
3. 符号地址（特别注意这种情况）
允许用符号地址代替数值地址，也就是给存储单元起一个名字，如AREA1，寻址时只要使用其名字，不必记住具体数值。
例3.10 AREA1 DW 0867H
…
MOV AX， AREA1
（或者写为）MOV AX， [AREA1]
这里的DW伪指令语句用来定义变量。MOV指令执行后将AREA1单元中内容送到AX，结果AX=0867H
*变量定义伪指令DW定义字型变量

## Slide 18: 直接寻址
3. 符号地址（续）
例3.9 AREA1 EQU 0867H
…
MOV AX， AREA1
*等值伪指令EQU定义“常量”
与例3.10 做个比较：
AREA1 DW 0867H
…
MOV AX， AREA1
（或者写为）MOV AX， [AREA1]
*变量定义伪指令DW定义字型变量
*注：这在考试的时候最具有迷惑性

## Slide 19: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 20: 3.1.4 寄存器间接寻址方式 Register Indirect Addressing
寄存器中的值为操作数的有效地址EA。
寄存器名称外必须加方括号，可用的寄存器有：BX、BP、SI、DI
注意：只能是这四个寄存器！！。
约定1：
如果指令中指定的寄存器是BX、SI或DI，则默认操作数存放在数据段(DS)中：
物理地址=16×DS+BX
或=16×DS+SI
或=16×DS+DI
一定记住这两个约定！

## Slide 21
例3.11 MOV BX，［SI］
设DS=1000H，SI=2000H，(12000H)=318BH，则：
物理地址 = 16×DS+SI = 10000H+2000H = 12000H
指令执行后，BX = 318BH，指令执行过程如图3.3
教材小bug

## Slide 22: 寄存器间接寻址
约定2：如果指令中用BP进行间接寻址，则默认操作数在堆栈段(SS)中
例如：
MOV AX，［BP］ ；操作数的物理地址
；=16×SS+BP
指令中也可以指定段超越前缀，改变默认段约定
例如：
MOV BX，DS：［BP］ ；源操作数物理地址
；=16×DS+BP
MOV AX，ES：［SI］ ；源操作数物理地址
；=16×ES+SI

## Slide 23: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 24: 3.1.5 寄存器相对寻址方式 Register Relative Addressing
它与寄存器间接寻址十分相似，但在有效地址上还要加一个8/16位的位移量
例3.12 MOV BX，COUNT［SI］
设 DS=3000H，SI=2000H，位移量 COUNT=4000H，(36000H)=5678H，则：
物理地址=16×DS+SI+COUNT
=30000H+2000H+4000H
=36000H
执行结果 BX=5678H，执行过程如图3.4

## Slide 25: 寄存器相对寻址
上述指令也可用MOV BX，［COUNT+SI］这种形式来表示。

## Slide 26: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 27: 3.1.6 基址变址寻址方式 Based Indexed Addressing
有效地址是一个基址寄存器(BX或BP)和一个变址寄存器(SI或DI)的内容之和，两个寄存器均由指令指定。
若基址寄存器为BX时，段址寄存器用DS，则：
物理地址 = 16×DS+BX+SI
或 = 16×DS+BX+DI
若基址寄存器为BP时，段址寄存器应使用SS，则：
物理地址 = 16×SS+BP+SI
或 = 16×SS+BP+DI
特别注意：只能是基址之一匹配变址之一，
绝不是4个寄存器随便搭配！

## Slide 28
例3.13 MOV AX，[BX][SI]
设 DS=3000H，BX=1200H，SI=0500H，
(31700H)=ABCDH，则：
物理地址 = 16×DS+BX+SI
= 30000H+1200H+0500H = 31700H
执行结果：AX=ABCDH，指令执行过程如图3.5

## Slide 29: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 30: 3.1.7 相对基址变址寻址方式 Relative Based Indexed Addressing
有效地址是基址和变址寄存器的内容，再加上8/16位位移量之和。
当基址寄存器为BX时，用DS作段寄存器，则：
物理地址 = 16×DS+BX+SI+8位或16位位移量
或 = 16×DS+BX+DI+8位或16位位移量
当基址寄存器为BP时，应使用SS作段寄存器，则：
物理地址 = 16×SS+BP+SI+8位或16位位移量
或 = 16×SS+BP+DI+8位或16位位移量

## Slide 31
例3.14 MOV AX，MASK［BX］［SI］
设DS=2000H，BX=1500H，SI=0300H，MASK=0200H, (21A00H)=26BFH，则：
物理地址=16×DS+BX+SI+MASK
=20000H+1500H+0300H+0200H=21A00H
执行结果：AX=26BFH，指令执行过程如图3.6

## Slide 32: 关于[]号的小结
涉及操作数的地址时，常使用方括号，带[ ]的地址必须遵循下列规则：
(1) 数值和符号地址可以出现在方括号内，表示直接地址，例如［2000H］，[AREA1]。
(2) 寄存器中，只有BX、BP、SI、DI可以出现在［］内，既可单独出现，也可2个寄存器组合(只能相加)，或寄存器与常数相加，但BX和BP不允许出现在同个［］内，SI和DI也不能同时出现。
(3) 方括号有相加的含义，故下面几种写法是等价的：
6[BX][SI] =[BX+6][SI] = [BX+SI+6]
(4) 若[ ]内包含BP，则隐含使用SS提供基地址，它们的物理地址=16×SS+EA
其他情况下，默认段都是DS

## Slide 33: 关于[]号的小结
包含BP的操作数有3种形式：
DISP［BP+SI］ ；EA=BP+SI+DISP
DISP［BP+DI］ ；EA=BP+DI+DISP
DISP［BP］ ；EA=BP+DISP
其中，DISP表示8位或16位位移量，也可以为0。
这种情况下，也允许用段超越前缀将SS修改为CS、DS或ES中的一个。

## Slide 34: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 35: 3.1.8 其它寻址方式
1．隐含寻址
指令中不指明操作数，但具有隐含规定的寻址方式。
例如， MUL DL ； 表示 AX ← AL × DL
这样的指令还有很多，需要大家记住这些隐含关系。

## Slide 36: 其它寻址
2．I/O端口寻址【很简单，但重要】
8086有直接端口和间接端口两种寻址方式：
1）直接端口寻址方式
端口地址由指令直接提供，它是一个8位立即数n= 00 ~ FFH
例3.15 IN AL，63H ; AL←端口63H中的内容
2）间接端口寻址方式
被寻址的端口号由寄存器DX提供，端口号=0000~ FFFFH
例3.16 MOV DX，213H ；DX=口地址号213H
IN AL，DX ；AL←端口213H中的内容

## Slide 37: 其它寻址
2．I/O端口寻址【很简单，但重要】
IN AL，63H ; OUT DX, AL
问：I/O端口地址范围？
0~FFFFH，共64K空间

## Slide 38: 其它寻址
3．一条指令有几种寻址方式
上述寻址方式都针对源操作数
目的操作数也可用除了立即寻址方式之外的所有寻址方式指定，所以一条指令可以有几种寻址方式
例3.17 MOV ［BX］，AL
这里，源操作数为寄存器，目的操作数为寄存器相对寻址方式
4．转移类指令寻址
将在本章后面讨论控制转移指令时介绍

## Slide 39: *3.2 指令的机器码表示方法（不考）
教材 page 62-64
典型的MOV指令的编码格式
D：数据传输方向
W：WORD OR BYTE传输
REG：操作的寄存器编号
MOD & R/M：指定另一个操作数

## Slide 40
回顾：取指过程
的操作--读指令
总
线
控
制
逻
辑
地址加法器
20位地址总线(物理地址)
16位数据总线
总线接口部件BIU
1 2 3 4 5 6
指令队列
CS
DS
SS
ES
8088
8086
IP
暂存器
8086总线
01000H(20位)
+ 0000H(16位)
----------------------
01000H (20位)
物理地址(20位)
CPU的取指:
当指令队列有2个或2个以上的字节空余时,BIU自动读指令,存入指令队列。
指令
MOV AL , 5CH
ADD AL , [100H]
…
CS=0100H
IP=0000H
CS
IP
地址加法器
总
线
控
制
逻
辑
地址总线
数据总线
总
线
控
制
逻
辑
1
1
2
3
4
5
6
指令代码
内存储器
（程序段）
B0H
5CH
地址
01001H
01002H
01003H
内容
01000H
02H
06H
00H
01H
01004H
01005H

## Slide 41
(2)总线接口部件的操作--读数据
总
线
控
制
逻
辑
地址加法器
20位地址总线(物理地址)
16位数据总线
总线接口部件BIU
1 2 3 4 5 6
指令队列
CS
DS
SS
ES
8088
8086
IP
暂存器
8086总线
02000H(20位) DS
+ 0100H(16位) 偏移量
--------------
02100H(20位)
物理地址(20位)
CPU读取数据过程:
偏移地址与DS寄存器中的段基值形成20位物理地址，由总线控制逻辑产生总线时序，从存储器中读入数据。
指令
ADD AL,[100H]
…
DS=0200H
偏移地址=100H
DS
暂存器
地址加法器
总
线
控
制
逻
辑
地址总线
数据总线
总
线
控
制
逻
辑
指令代码
内存储器
（数据段）
B0H
…
地址
…
2100H
2101H
内容
2000H
10H
11H
…
…
回顾：读数据过程