## Slide 1
M/
第3章
8086的寻址方式和指令系统
PART2 指令系统（一）

## Slide 2: §3.2 指令机器码的概念

## Slide 3: 什么是机器码
机器指令：微处理器中指令以二进制编码的形式出现，称为指令的机器码，或称机器指令
地址 机器码 符号指令 注释
2000:0100 B83412 START:MOV AX，1234H ；1234H → AX
2000:0103 01D8 ADD AX, BX ； AX+BX→AX
B8
34
12
01
D8
2000: 0100
2000: 0101
2000:0102
2000: 0103
2000: 0104
8086指令的连续存放在存储器中，其第一个字节所在的存储器地址为该指令的地址

## Slide 4: 指令学习小伙伴
用Emu8086软件看看。。。
Notes: 1. 虚拟机启动界面，选择new
2. 选择程序类型，选1，生成com型文件
3. 在模板中编辑指令，如果不会刻意查看example
4. org定位伪指令，先跳转，然后定义数据区，然后为跳转的目的地指令，开始执行，最后ret返回，5. 程序的功能说明
5. compile编译通过， 选择执行，直接执行完毕；或者直接选择emulate进入调试界面
6. reload重新加载，然后单步，可以查看寄存器的变化，点击下面的按钮可以观察标志位变化情况

## Slide 5: §3.3 8086的指令系统
8086的指令共有六大类：数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算和移位指令、字符串处理指令、控制转移指令、处理器控制指令。
本章除详细介绍各类指令外，还将介绍部分伪指令，并给出许多短小的程序设计例子,以便更好理解指令功能

## Slide 6: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令(BCD×)
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令 ×
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令
注：×表示不要求掌握

## Slide 7: 3.3.1 数据传送指令
数据传送指令见表3.3
除SAHF和POPF 指令外，对标志位均没有影响

## Slide 8: 1. 通用数据传送指令 (General Purpose Data Transfer)
1) MOV 传送指令(Move)
指令格式：MOV 目的，源
指令功能：目的操作数←源操作数
注意：
CS不能做目的操作数。
立即数不能做目的地址
指令中至少要有一项明确说明传送的是字节还是字
问：目的操作数和源操作数同时为存储器单元可不可以？为什么？

## Slide 9: 1) MOV指令
例3.24
MOV AL，‘B’
；AL←将字符B的ASCII码(42H)
例3.25
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
DATA表示数据段的段址，编译后是一个16位常数，不能被直接送进DS，需要先送进另一个数据寄存器(如AX)，再传到DS中，这是对段寄存器的保护。
注意单引号的作用
注意怎么给段寄存器赋值

## Slide 10: 什么是数据段？（提前学点伪指令）
下面将举例介绍数据段的基地址、段中各变量的偏移地址、变量定义等概念
在汇编语言程序中，数据通常存放在数据段中
下面是某个程序的数据段：
DATA SEGMENT ；数据段开始
AREA1 DB 14H，3BH
AREA2 DB 3DUP(0)
ARRAY DW 3100H，01A6H
STRING DB ‘GOOD’
DATA ENDS ；数据段结束
数据段SEGMENT开始，ENDS结束，DATA是段名
DB伪操作符定义字节变量。
DW定义字变量，低字节在前，高字节在后
DUP复制操作符， “3”说明在存储器中保留3个单元，初值均为0
定义的变量可以给定初值
重要！

## Slide 11: 数据段
汇编后，DATA被赋予具体的段地址，各变量将自偏移地址0000H开始依次存放，各符号地址也被赋予确定的值，等于它们在数据段中的偏移量。
数据占用存储空间的情况如图3.13。
AREA1的偏移地址为0000H
AREA2的偏移地址为0002H
ARRAY的偏移地址为0005H
字符串‘GOOD’从0009H开始存放
0000H
0002H
0005H
0009H
偏移地址
/有效地址
比较：和高级语言的变量定义区别？

## Slide 12: 1）MOV指令
例3.26 MOV DX，OFFSET ARRAY
将ARRAY的偏移地址送到DX，其中，OFFSET为属性操作符，表示应把其后的符号的地址(而不是内容)作为操作数
若ARRAY的值如图3.13，则指令执行后，符号地址ARRAY的偏移量0005H被送到了DX中
例3.27
设AREA1和AREA2的值如图3.13，说明以下指令功能
MOV AL，AREA1 ；AL←AREA1中的内容14H
MOV AREA2，AL ；0002H单元←14H
复习：这是什么寻址方式？

## Slide 13: 1）MOV指令
例3.28
MOV AX，TABLE［BP］［DI］
；将地址为 16×SS+BP+DI+TABLE 的字单元中的内容送进AX。

## Slide 14: 1. 通用数据传送指令
2) 进栈指令PUSH (Push Word onto Stack)
指令格式： PUSH 源
指令功能： 将源操作数推入堆栈
源操作数可以是16位通用寄存器、段寄存器或存储器中的数据字，但不能是立即数。
执行PUSH操作后，先使SP←SP-2，再把源操作数压入SP指示的位置上。

## Slide 15: 1. 通用数据传送指令
3) 出栈指令POP (Pop Word off Stack)
指令格式： POP 目的
指令功能：把当前SP所指向的一个字送到目的操作数中
目的操作数可以是16位通用寄存器、段寄存器或存储单元，但不能是CS
每执行一次出栈操作，先将SP指向的数据送到目的操纵数，再SP←SP+2，SP向高地址方向移动，指向新的栈顶

## Slide 16
例3.29
设SS=2000H
SP=40H
AX=25FEH
BX=3120H
依次执行指令：
PUSH BX
PUSH AX
POP BX
堆栈中的数据和SP的变化情况如图3.14所示

## Slide 17: 1. 通用数据传送指令
4) 交换指令XCHG (Exchange)
指令格式： XCHG 目的，源
指令功能： 源操作数和目的操作数相交换
交换可以在寄存器之间、寄存器与存储器之间进行，但段寄存器不能作为操作数，也不能直接交换两个存储单元中的内容。
例3.30 设AX=2000H，DS=3000H，BX=1800H，(31A00H)=1995H，执行指令
XCHG AX，［BX+200H］
指令执行后，AX=1995H，(31A00H)=2000H

## Slide 18: 1. 通用数据传送指令
5) 表转换指令XLAT (Table Lookup-Translation)
指令格式：
XLAT 转换表 ；“转换表”为表格首地址
或 XLAT ；“转换表”可省略不写
指令功能： 将1个字节从一种代码转换成另一种代码
*不要求掌握查表指令
 但需要了解什么是查表以及如何实现查表

## Slide 19: 查表的实现
例3.31 表3.4是十进制数字0~9的LED七段码对照表，试用XLAT指令求数字5的七段码值。

## Slide 20
先用DB伪指令建1个表格，存放0~9的七段码值
表格起始地址为TABLE，数字0~9的七段码存放在相对于TABLE的位移量为0~9的单元中
利用基址变址寻址
程序如下：
TABLE DB 40H，79H，24H，30H，19H；七段码表格
DB 12H，02H，78H，00H，18H
…
MOV SI，5 ；SI←数字5的位移量
MOV BX，OFFSET TABLE ；BX←表格首地址
MOV AL，[BX+SI] ；查表得AL=12H

## Slide 21: 2. 输入输出指令 (Input and Output)
1) IN 输入指令 (Input)
指令格式：
 IN AL，端口地址 ；AL←从8位端口读入1字节
或 IN AX，端口地址 ；AX←从16位端口读入1个字
 IN AL，DX ；端口地址存放在DX中
或 IN AX，DX
格式 ，端口地址(00~FFH)直接包含在IN指令里，共允许寻址256个端口
当端口地址大于FFH时，必须用格式 寻址，即先将端口号送入DX，再执行输入操作，DX允许范围0000~ FFFFH

## Slide 22: 2. 输入输出指令举例
例3.32
用IN指令从输入端口读取数据的例子。
IN AL，0F1H ；AL←从F1H端口读入1字节
IN AX，80H ；AL←80H端口内容
；AH←81H端口内容
MOV DX，310H ；端口地址310H先送入DX
IN AL，DX ；AL←310H端口内容

## Slide 23: 2. 输入输出指令举例
例3.33
IN指令中也可用符号表示地址。例如，要求从一个模/数(A/D) 转换器读入1字节数字量到AL中
ATOD EQU 54H
；A/D转换器端口地址为54H
IN AL，ATOD
；将54H端口的内容读入AL中
复习：这是什么寻址方式？

## Slide 24: 2. 输入输出指令
2) OUT 输出指令 (Output)
指令格式：
 OUT 端口地址，AL ；8位端口←AL内容
或 OUT 端口地址，AX ；16位端口←AX内容
 OUT DX，AL ；DX=端口地址
或 OUT DX，AX

## Slide 25: 2. 输入输出指令
例3.34 用OUT指令对输出端口进行操作的例子。
OUT 85H，AL ；85H端口←AL内容
MOV DX，0FF4H ；DX指向端口0FF4H
OUT DX，AL ；FF4H端口←AL内容
MOV DX，300H ；DX指向16位端口
OUT DX，AX ；300H端口←AL内容
；301H端口←AH内容

## Slide 26: 3. 地址目标传送指令(Address Object Transfers)
这是一类专用于传送地址码的指令，可以用来传送操作数的段地址和偏移地址
1) LEA 取有效地址指令 (Load Effective Address)
指令格式： LEA 目的，源
指令功能： 取源操作数地址的偏移量，送到目的操作数
源操作数必须是存储单元，目的操作数是一个除段寄存器之外的16位寄存器

## Slide 27
例3.35 设：SI=1000H，DS=5000H，(51000H)=1234H，指令执行结果如下：
LEA BX，［SI］
；[SI]的偏移地址为1000H，BX←1000H
MOV BX，［SI］
；偏移地址为1000 H单元的内容为1234H，
；指令执行后，BX←1234H
例3.36 下面两条指令是等价的，它们都取TABLE的偏移地址，送到BX中。
LEA BX，TABLE
MOV BX，OFFSET TABLE

## Slide 28
2) LDS 将双字指针送到寄存器和DS指令
(Load Pointer using DS)
指令格式： LDS 目的，源
指令功能： 从源操作数指定的存储单元中，取出1个4字节地址指针，送进目的寄存器DS和指令中指定的目的寄存器中。
源操作数必须是存储单元，目的操作数必须是16位寄存器，常用SI寄存器，但不能用段寄存器。
例3.38 设：DS=1200H，(12450H)=F346H，(12452H)=0A90H。执行指令：
LDS SI，［450H］
结果: 存储单元前2字节内容为F346H ，SI←F346H
后2字节内容为0A90H ，DS←0A90H

## Slide 29
3) LES 将双字指针送到寄存器和ES指令
(Load Pointer using ES)
指令格式： LES 目的，源
指令功能：与 LDS 指令的操作基本相同，但段寄存器为 ES，目的操作数常用DI。
例3.39 设DS=0100H，BX=0020H，(01020H)=0300H，(01022H)=0500H
LES DI，［BX］
；存储单元前2字节内容为0300H ，SI←0300H，
；后2字节内容为0500H ，ES←0500H

## Slide 30: 4. 标志传送指令(Flag Transfers)
LAHF 标志送到AH指令 （Load AH from Flags)
指令格式： LAHF
指令功能： 把标志寄存器的SF、ZF、AF、PF和CF传送到AH寄存器的相应位。
操作示意图如图3.15。

## Slide 31
2) SAHF AH送标志寄存器
(Store AH into Flags)
指令格式： SAHF
指令功能： 把AH内容存入标志寄存器。指令功能与LAHF 的操作相反。
3) PUSHF 标志入栈指令
(Push Flags onto Stack)
指令格式： PUSHF
指令功能： 把整个标志寄存器的内容推入堆栈，并使SP←SP-2

## Slide 32
4) POPF 标志出栈指令
(Pop Flags off Stack)
指令格式： POPF
指令功能： 把SP所指的一个字，传送给标志寄存器FLAGS，并使SP←SP+2。

## Slide 33: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 34: 3.3.2 算术运算指令
学习前先提几个问题，学完要能回答：
1）怎么做多字节的加减法？
2）为什么加减法指令不分有符号数和无符号数，而乘除法的有符号数和无符号数运算分别是不同的指令？
3）如何确定指令执行的是字节操作还是字操作？
4）符号扩展指令在什么时候会用到，如何用？
5）取负指令NEG为什么执行的是取反加一？

## Slide 35: 3.3.2 算术运算指令
算术运算指令可处理4种类型的数：
无符号二进制整数
带符号二进制整数
无符号压缩十进制整数(Packed Decimal)
无符号非压缩十进制整数(Unpacked Decimal)
二进制数可以是8位或16位，如果是带符号数，则用补码表示。
压缩十进制数 在一个字节中存放两个BCD码十进制数
非压缩十进制数 低半字节存放一个十进制数，高半字节为全零。（译为ASCII码数）

## Slide 36: 算术运算指令
上述4种类型数的表示方法见表3.5。

## Slide 37: 算术运算指令
系统提供加、减、乘、除四种基本运算指令，还有各种调整指令，见表3.6
绿框内的十进制调整指令
不需要掌握

## Slide 38
1. 加法指令 (Addition)
1) ADD 加法指令
指令格式： ADD 目的，源
指令功能：目的←源+目的
2) ADC 带进位的加法指令 (Addition with Carry)
指令格式： ADC 目的，源
指令功能： 目的←源+目的+CF；
***用作多字节加法（扩展讲一下。。。）
它们的源操作数可以是寄存器、存储器或立即数。
目的操作数只能用寄存器和存储单元，存储单元可以有表3.2中所示的24种表示方法。
源和目的操作数不能同时为存储器，而且它们的类型必须一致，即都是字节或字

## Slide 39
例3.40 列举上述两加法指令的实例，说明其用法。
ADD AL，18H ；AL←AL+18H
ADC BL，CL ；BL←BL+CL+CF
ADC AX，DX ；AX←AX+DX+CF
ADD AL，COST［BX］
；将AL内容和物理地址=DS：(COST+BX)
；的存储字节相加，结果送到AL中
ADD COST［BX］，BL
；将BL与物理地址=DS：(COST+BX)的存储
；字节相加，结果留在该存储单元
它们影响标志位： CF、OF、PF、SF、ZF和AF

## Slide 40
例3.41 试用加法指令对两个8位16进制数5EH和3CH求和，分析指令执行后对标志位的影响。
程序如下：
MOV AL，5EH ；AL=5EH (94)
MOV BL，3CH ；BL=3CH (60)
ADD AL，BL ；结果AL=9AH
相加过程的算式表示：

## Slide 41: 例3.41
运算后的标志位：
ZF=0， AF=1，
CF=0， SF=1， PF=1，
OF=1，
次高位向最高位有进位，最高位向前无进位
所以OF=1
如何对这些标志进行解释，取决于编写的程序，或者说是程序员决定的，因为程序员知道参加运算的是何种类型的数据。

## Slide 42: 1. 加法指令
3) INC 增量指令 (Increment)
指令格式： INC 目的
指令功能： 目的 ← 目的 + 1
目的操作数可以是通用寄存器或内存。指令执行后影响AF、OF、PF、SF和ZF，但进位标志CF 不受影响

## Slide 43: 1. 加法指令
例3.42 INC指令的例子
INC BL ；BL寄存器中内容增1
INC CX ；CX寄存器中内容增1
指令中只有一个操作数，如果是内存单元，则要用PTR操作符说明是字还是字节
例3.43
INC BYTE PTR［BX］
；内存字节单元内容增1
INC WORD PTR［BX］
；内存字单元内容增1

## Slide 44: 2. 减法指令 (Subtraction)
1) SUB 减法指令 (Subtraction)
指令格式： SUB 目的， 源
指令功能：目的 ← 目的 - 源（注意顺序）
例3.48
SUB AX，BX ；AX←AX-BX
SUB DX，1850H ；DX←DX-1850H
SUB BL，［BX］
；BL中内容减去物理地址=DS：BX
；处的字节，结果存入BL

## Slide 45: 2. 减法指令
2) SBB 带借位的减法指令 (Subtract with Borrow)
指令格式： SBB 目的，源
指令功能： 目的 ← 目的 – 源 - CF
例3.49
SBB AL，CL ；AL←AL – CL - CF
SBB主要用于多字节减法中

## Slide 46: 2. 减法指令
3) DEC 减量指令 (Decrement)
指令格式： DEC 目的
指令功能：目的 ← 目的 - 1
例3.50
DEC BX ；BX←BX - 1
DEC WORD PTR［BP］
；堆栈段中位于［BP］
；偏置处的字减1

## Slide 47: 2. 减法指令
4) NEG 取负指令 (Negate)
指令格式： NEG 目的
指令功能：目的 ← 0 – 目的（取反加一）
例3.51
NEG AX
；将AX中的数取负(改变数的符号位)
NEG BYTE PTR［BX］
；对数据段中位于［BX］偏置处的字节取负
为什么？
补充补码知识——和IMUL和IDIV串联起来

## Slide 48: 2. 减法指令
5) CMP 比较指令 (Compare)
指令格式： CMP 目的，源
指令功能：目的 – 源
实际上是做减法！但结果不回送到目的，改变标志位
例3.52
CMP AL，80H ；AL与80H作比较
CMP BX，DATA1 ；BX与数据段中偏移量 ；为DATA1处的字比较
比较指令主要用在希望比较两个数的大小，而又不破坏原操作数的场合
一般紧跟条件转移指令实现跳转

## Slide 49: 3. 乘法指令 (Multiply)
1) MUL 无符号数乘法指令 (Multiply)
指令格式： MUL 源
指令功能： 把源操作数和累加器中的数，都当成无符号数，然后将两数相乘。
其中有一个操作数一定是累加器
如果源操作数是1个字节，则 AX ← AL * 源
若源操作数是1个字， 则 (DX，AX) ← AX * 源
源操作数可以是寄存器或存储单元，不能是立即数
当源操作数是存储单元时，应在操作数前加BYTE或WORD(或者用BYTE PTR/WORD PTR)，说明是字节还是字

## Slide 50: 3. 乘法指令
例3.56
MUL DL ；AX←AL*DL
MUL CX ；(DX，AX)←AX*CX
MUL BYTE PTR [SI]；AX←AL*(内存中某字节)，
；BYTE说明字节乘法
MUL WORD PTR [BX]；(DX，AX)←AX*(内存
；中某字)，WORD说明字乘法
MUL指令执行后影响CF和OF标志
如果结果的高半部分不为零，则CF、OF均置1。否则，CF、OF均清0
通过测试这两个标志，可检测并去除结果中的无效前导零

## Slide 51: 3. 乘法指令
例3.57
设AL=55H，BL=14H，计算它们的积。
只要执行下面这条指令：
MUL BL
结果：AX=06A4H
由于AH=06H≠0，高位部分有效，所以置CF=1和OF=1

## Slide 52
2) IMUL 整数乘法指令--有符号数乘法
(Integer Multiply)
指令格式： IMUL 源
指令功能：把源操作数和累加器中的数，都作为带符号数，进行相乘。
存放结果的方式与MUL相同，最后给乘积赋予正确的符号。
指令执行后，如果乘积的高半部分不是全0或全1，则置CF=1，OF=1。 若结果高半部分为全0或全1，则使CF=0，OF=0。这样来决定是否需要保存积的高半部分。
例3.59 设AL=-28，BL=59，试计算它们的乘积。
IMUL BL ；AX=F98CH= - 1652，CF=1，OF=1

## Slide 53
MUL指令和IMUL指令的使用条件是由数的格式决定的。显然（11111111b）×（11111111b），当把它看作无符号数时应为255d × 255d=65025d，而把它看作带符号数时则为（-1）×（-1）=1。
指令是不知道你的数是有符号数还是无符号数的，关键是程序员要给数据赋予意义。
为何要有两个乘法指令：MUL和IMUL？

## Slide 54: 4. 除法指令 (Division)
1) DIV 无符号数除法指令 (Division，unsigned)
指令格式： DIV 源
指令功能： 对两个无符号二进制数进行除法操作。
如果源操作数为字节，被除数必须放在AX中，并且有：
AL ← AX/源(字节)的商
AH ← AX/源(字节)的余数
要是被除数只有8位，必须把它放在AL中，并将AH清0，然后相除。

## Slide 55: 4. 除法指令--无符号数
1) DIV 无符号数除法指令
若源操作数为字，被除数必须放在DX和AX中，并且有：
AX ← (DX，AX)/源(字)的商
DX ← (DX，AX)/源(字)的余数
要是被除数只有16位，除数也是16位，则必须将16位被除数送入AX，再将DX清0，然后相除。
与被除数和除数一样，商和余数都是无符号数

## Slide 56: 4. 除法指令--有符号数
2) IDIV 整数（有符号数）除法 (Integer Division)
指令格式： IDIV 源
指令功能：功能与DIV相同，但操作数都必须是带符号数，商和余数也都是带符号数，而且规定余数的符号和被除数的符号相同
进行除法操作时，如果商超过了目标寄存器AL或AX所能存放数的范围，计算机会自动产生除法错中断，相当于执行了除数为0的运算，所得的商和余数都不确定

## Slide 57: 4. 除法指令溢出举例
例3.61 两个无符号数7A86H和04H相除的商，应为1EA1H。若用DIV指令进行计算，即
MOV AX，7A86H
MOV BL，04H
DIV BL
这时，由于BL中的除数04H为字节，而被除数为字，商1EA1H大于AL中能存放的最大无符号数FFH，结果将产生除法错误中断

## Slide 58: 4. 除法指令
对于带符号数除法指令，字节操作时要求被除数为16位，字操作时要求被除数为32位
如果被除数不满足这个条件，不能简单地将高位置0，而应该先用下面的符号扩展指令 (Sign Extension)将被除数转换成除法指令所要求的格式，CBW、CWD，再执行除法指令

## Slide 59: 4. 除法指令
3)CBW 把字节转换为字指令 (Convert Byte to Word)
指令格式： CBW
指令功能： 把AL中字节的符号位扩充到AH的所有位，这时AH被称为是AL 的符号扩充。
如果AL中的D7=0，就将这个0扩展到AH中去，使AH=00H，即
若AL中的D7=1，则将这个1扩展到AH中去，使AH=FFH，即
CBW指令执行后，不影响标志位。

## Slide 60: 4. 除法指令
4) CWD 把字转换成双字指令 (Convert Word to Double Word)
指令格式： CWD
指令功能： 把AX中字的符号位扩充到DX寄存器的所有位中去。
若AX中的D15=0，则DX←0000H，即
若AX中的D15=1，则DX←FFFFH，即

## Slide 61: 4. 除法指令
例3.62 编程求-38/3的商和余数
MOV AL，11011010B ；被除数-38
MOV CH，00000011B ；除数+3
CBW ；将AL符号扩展到AH中
；使AX=1111 1111 1101 1010B
IDIV CH ；AX/CH
；AL=1111 0100B = -12 (商)
；AH=1111 1110B = -2(余数)