## Slide 1: 第7章 可编程计数器/定时器8253
part1

## Slide 2
1 概述
一、定时与计数
计数：某时间间隔内，统计事件（脉冲）发生的次数；
定时：提供时间基准，时间到则产生信号
定时和计数本质上是一致的——当计数的脉冲周期为固定和已知的，则计数器可用作定时器。内核就是一个加法器/减法器。
通常讲：计数是对事件个数进行统计（如手机计步功能），定时是指计数脉冲周期恒定的情况下产生的时间基准。
* 例：如需要测定某脉冲信号的频率（周期），则可利用两个定时/计数器，一个作为定时器，一个作为计数器，统计在确定时间内被测信号的脉冲数来决定信号的频率（称作测频法）。

## Slide 3
二、定时的基本方法
1）软件定时
用周期执行软件指令的方法实现定时(延时)。—NOP指令
特点：通用性差，精度差，CPU效率低。
但是简单方便，成本低，多用于短延时。
2）不可编程硬件定时
采用中小规模芯片构成定时电路。如555电路。
特点：CPU效率高，定时值不易改变，精度不高
3）可编程硬件定时
采用可编程计数器构成，软件可改变定时值
特点：CPU效率高，定时值修改方便。应用最广泛。
软件定时举例：
MOV CX , 100
CONT: NOP
NOP
LOOP CONT
1 定时/计数的概念

## Slide 4
三、定时/计数器基本原理
1）内部逻辑
CPU接口：
AB、DB、CB
内部部件：
计数器
寄存器
外部接口：
时钟信号CLK
输出信号OUT
门控信号GATE
2 8253的工作原理

## Slide 5
三、定时/计数器基本原理
2）工作过程
对CLK输入的脉冲进行计数（加或减）
当脉冲数达到预设的计数初值，则从OUT脚输出脉冲信号——定时功能
门控信号GATE控制计数暂停或重新启动——计数功能
2 8253的工作原理

## Slide 6
四、可编程定时/计数器8253和8254
1）Intel 8253
内部3个独立的16位计数器通道，每个计数器器有6种工作方式，可按2进制或10进制（BCD码）格式计数，最高时钟频率2MHz
2）Intel 8254
Intel 8253 的增强版本，与8253引脚兼容，增强之处在于：最大时钟频率达5MHz， 8254-2可达10MHz；
具有读回（Read Back）功能，可同时锁定
3个计数器值和状态，8253每次只能锁定一
个计数器值。
1 8253的工作原理

## Slide 7
一、8253的引脚信号
8
9
11
10
4
3 15
2 14
1 13
22
23
19
20 18
21 16
24 17
12
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CLK0
GATE0
OUT0
CLK1
GATE1
OUT1
CLK2
GATE2
OUT2
RD
WR
A0
A1
CS
VCC
地
数据线
控制线
地址线
计数器0
计数器1
计数器2
地址总线：
A1和A0的组合选择8253的计数器和控制寄存器
A1A0=00 计数器0
A1A0=01 计数器1
A1A0=10 计数器2
A1A0=11 控制寄存器
2 8253的工作原理

## Slide 8
二、8253的内部结构
数据
总线
缓冲器
读
/
写
逻辑
计数器
0
控制字
寄存器
计数器
1
计数器
2
CLK
0
GATE
0
OUT
0
CLK
1
GATE
1
OUT
1
CLK
2
GATE
2
OUT
2
D
7
~D
0
RD
WR
A
0
A
1
CS
内部总线
2 8253的工作原理

## Slide 9
二、8253的内部结构（续）
1）数据总线缓冲器
由8位双向三态缓冲器构成，是8253和CPU交换数据的通道。
2）读写控制逻辑
CS：片选信号
RD：读信号
WR：写信号
A1A0：端口选择信号，同CPU地址总线相连。用于选通8253
内部的计数器0（A1A0=00）、计数器1（A1A0=00）、
计数器2（A1A0=00）和控制通道（A1A0=00）
2 8253的工作原理

## Slide 10
2 8253的工作原理
二、8253的内部结构（续）
2）读写逻辑（续）：8253输入信号组合的功能表
CS | RD | WR | A1 A0 | 功 能
0 | 1 | 0 | 0 0 | 写入计数器0
0 | 1 | 0 | 0 1 | 写入计数器1
0 | 1 | 0 | 1 0 | 写入计数器2
0 | 1 | 0 | 1 1 | 写入控制字寄存器
0 | 0 | 1 | 0 0 | 读计数器0
0 | 0 | 1 | 0 1 | 读计数器1
0 | 0 | 1 | 1 0 | 读计数器2
0 | 0 | 1 | 1 1 | 无操作
1 | × | × | × × | 禁止使用
0 | 1 | 1 | × × | 无操作

## Slide 11
2 8253的工作原理
二、8253的内部结构（续）
3）计数器
3个独立计数器通道
每计数器通道包含：
8位控制寄存器、
16位计数初值寄存器
16位输出锁存器
16位计数器电路

## Slide 12
2 8253的工作原理
二、8253的内部结构（续）
3）计数器（续）
由于8253外部数据
总线为8位，所以
内部的16位寄存器
和计数器均由两
个8位组成，需要分
两次存取。

## Slide 13
2 8253的工作原理
二、8253的内部结构（续）
3）计数器（续）---工作原理
计数器对输入到CLK引脚上的脉冲按2进制或10进制(BCD码)格式进行计数，计数采用倒计数法（递减）。
工作过程：
预置初值 → 把初值装入计数器电路 → CLK脉冲到来则递减计数 → 当计数器值减为0时 → OUT输出脉冲信号。
注意：计数过程受GATE引脚上的门控信号控制，决定是否允许计数，控制形式与工作方式设置有关。
用作定时器时的计数器初值计算方法：
定时时间＝时钟脉冲周期Tc×预置的计数初值n

## Slide 14
2 8253的工作原理
4）控制字寄存器:8253内部计数器通道都具有独立的控制字寄存器，但只有一个控制端口地址传送。
BCD
M2 M1 M0
RL1 RL0
SC1 SC0
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 BCD码计数0 二进制计数
000 方式0 001 方式1 X10 方式2 X11 方式3 100 方式4 101 方式5
00 计数器锁存，供CPU读 01 只读/写计数器低字节 10 只读/写计数器高字节 11 先读/写计数器低字节，后读/写高字节
00 选择通道0 01 选择通道1 10 选择通道2 11 无效

## Slide 15
三、初始化编程步骤和门控信号的功能
1）初始化编程步骤：
① 写入控制字
    向控制字寄存器写入一个控制字，选定计数器通道，规定该计数器的工作方式和计数格式。
    写入控制字还起到复位作用，使输出端OUT变为规定的初始状态，并使计数器电路清0。
② 写入计数初值
可为8位或16位，当写入16位初值时顺序为：先低8位，后高8位。
2 8253的工作原理

## Slide 16
1）初始化编程步骤——举例
【例如】某微机系统的8253的3个计数器的端口地址分别为3F0H、3F2H和3F4H，控制字寄存器的端口地址为3F6H，要求8253的通道0工作于方式3，计数初值为BCD码 n＝1234H，则初始化程序为：
    MOV AL, 00110111B ;控制字：通道0，读写高
    ;低字节，方式3，BCD码计数
    MOV DX, 3F6H ;指向控制口
    OUT DX, AL ;送控制字
    MOV AL, 34H ;计数值低字节
    MOV DX, 3F0H ;指向计数器0端口
    OUT DX, AL ;先写入低字节
    MOV AL, 12H ;计数值高字节
    OUT DX, AL ;后写入高字节
2 8253的工作原理

## Slide 17
三、初始化编程步骤和门控信号的功能
2） 门控信号控制功能
工作方式 | GATE为低电平或下降沿 | GATE为上升沿 | GATE为高电平
方式0 | 禁止计数 | —— | 允许计数
方式1 | —— | 从初值开始计数，下一个时钟后输出变为低电平 | ——
方式2 | 禁止计数，使OUT变高 | 从初值开始计数 | 允许计数
方式3 | 禁止计数，使OUT变高 | 从初值开始计数 | 允许计数
方式4 | 禁止计数 | —— | 允许计数
方式5 | —— | 从初值开始计数 | ——

## Slide 18
四、8253的工作方式
1） 1．方式0——计数结束中断方式：中断信号
①初始化后，输出端OUT变为低电平。
②时钟CLK下降沿计数。
③在WRn的上升沿，n写入计数器初值寄存器。在WRn上升沿后的下一个时钟脉冲的下降沿时，才把初值装入的实际计数器中，开始计数。有不大于一个时钟周期的延迟。
④经过n～n+1个脉冲的时间后，计数器减为0，OUT引脚由低电平变成高电平。该信号可以接到8259A的中断请求输入端，向CPU发中断请求信号。
⑤方式0进行计数时，计数器只计一遍。当计数完成后OUT引脚一直维持高电平，直到计数器再被初始化。
⑥ GATE门控：高电平允许计数，变为低时停止计数，变为高后继续在原来基础上计数。

## Slide 19
四、8253的工作方式
1） 1．方式0——计数结束中断方式：中断信号
(Interrupt on Terminal Count)
软件启动计数
WRn上升沿后的下一个时钟脉冲下降沿开始减一
误差
不大于一个时钟周期

## Slide 20
四、8253的工作方式
2） 方式1——可编程单稳态输出方式：单负脉冲
① 当CPU用控制字设定某计数器工作于方式1时，该计数器的输出OUT立即变为高电平。
② 在这种方式下，在CPU装入计数值n后，无论GATE是高电平还是低电平，都不进行减1计数，必须等到GATE由低电平向高电平跳变，形成一个上升沿后，才能在下一个时钟脉冲的下降沿，将n装入计数器的执行部件，同时，输出端OUT由高电平向低电平跳变。
③ 以后，每来一个时钟脉冲，计数器就开始减1操作。
④ 当计数器的值减为零时，输出端OUT产生由低到高的正跳变。这样，就可在OUT引脚上得到一个负的单脉冲，单脉冲的宽度可由程序来控制，它约等于时钟脉冲的宽度乘以计数值n。

## Slide 21
四、8253的工作方式
2） 方式1——可编程单稳态输出方式：单负脉冲
5.在计数过程中，若GATE产生负跳变，不会影响计数过程的进行。但若在计数器回零前，GATE又产生从低到高的正跳变，则8253又将初值n装入计数器执行部件，重新开始计数，其结果会使输出的单脉冲宽度加宽。因此，只要计数器没有回零，利用GATE的上升沿可以多次触发计数器从n开始重新计数，直到计数器减为0时，OUT才回到高电平。

## Slide 22
四、8253的工作方式
2） 方式1——可编程单稳态输出方式：单负脉冲(Programmable One-short)
硬件启动计数
GATE信号上升沿后的下一个时钟脉冲下降沿开始减一计数
GATE信号可展宽脉冲宽度
GATE信号上升沿后重新从初值开始计数

## Slide 23
四、8253的工作方式
方式0 VS 方式1比较：
相同点：都是单次计数
不同点：1、启动方式不同
方式0由软件启动，方式1由硬件启动
2、GATE信号影响不同
方式0在原基础上计数，方式1重新计数
3、OUT信号的初始状态不同
方式0低电平，方式1高电平
4、功能不同
方式0产生中断请求信号；方式1产生可
调宽度负脉冲

## Slide 24
四、8253的工作方式
3） 方式2 — 比率发生器(Rate Generator)：周期波
1. 当输入控制字后，OUT端输出高电平。
2. 如果GATE为高电平，则在写入计数值后的下一个时钟脉冲时，将计数值装入执行部件。
3. 此后，计数器随着时钟脉冲的输入而递减计数。当计数值减为1时，OUT端由高电平变为低电平，待计数器的值减为0时，OUT引脚又回到高电平，即低电乎的持续时间等于一个输入时钟周期。与此同时，还将计数初值重新装入计数器，开始一个新的计数过程，并由此循环计数。
4. 如果装入计数器的初值为n，那么在OUT引脚上，每隔n个时钟脉冲就产生一个负脉冲，其宽度与时钟脉冲的周期相同，频率为输入时钟脉冲频率的n分之一。

## Slide 25
四、8253的工作方式
3） 方式2 — 比率发生器(Rate Generator) ：周期波
5. 任何时候都可由CPU重新写入新的计数值，不影响当前计数过程的进行。一个计数周期结束后，8253将按新写入的计数值n进行计数。
6. 当GATE变为低电平时，使OUT变为高电平，禁止计数；当GATE端上升沿产生，则把预置的计数初值装入计数器，从初值开始递减计数，并循环进行。

## Slide 26
四、8253的工作方式
3） 方式2 — 比率发生器(Rate Generator) ：周期波
软件启动计数
产生连续的
负脉冲，形
成周期波形
GATE信号上升沿重新
开始

## Slide 27
四、8253的工作方式
4） 方式3 —方波发生器(Square Wave Generator)
1. 当输入控制字后，OUT端输出变为高电平。
2. 如果GATE为高电平，则在写入计数值后的下一个时钟脉冲时，将计数值装入执行部件，并开始计数。
3. 如果写入计数器的初值为偶数，则当8253进行计数时，每输入一个时钟脉冲，均使计数值减2。
4. 计数值减为0时，OUT输出变成低电平，同时自动重新装入初值重新计数，开始下一轮循环计数；
方式3和方式2的工作相类似，但从输出端得到的不是序列负脉冲，而是对称的方波或基本对称的矩形波。

## Slide 28
四、8253的工作方式
4） 方式3 —方波发生器(Square Wave Generator)
5. 如果写入计数器的初值为奇数，则当OUT为高电平时，第一个时钟脉冲使计数器减1，以后每来一个时钟脉冲，都使计数器减2，当计数值减为0时，输出端OUT由高电平变为低电平，同时自动重新装入计数初值继续进行计数。这时第一个时钟脉冲使计数器减3，以后每个时钟脉冲都使计数器减2，计数值减为0时，OUT端又回到高电平。口诀：高电平减1减2；低电平减3减2；高低电平之和等于n
6. 在计数过程中，若GATE变成低电平时，就迫使OUT变为高电平，并禁止计数，当GATE回到高电平时，重新从初值n开始进行计数。
7. 如果希望改变输出方波的周期，CPU可在任何时侯重新装入新的计数初值，在下一个计数周期就可按新的计数值计数，从而改变方波的周期。
8. 从OUT端输出的方波频率都等于时钟脉冲的频率除以计数初值。

## Slide 29
四、8253的工作方式
4） 方式3 —方波发生器(Square Wave Generator)
9. 注意：当写入的计数初值为偶数时，输出完全对称的方波，
写入初值为奇数时，其输出波形的高电平宽度比低电平多一个时钟周期。
软件启动计数
高电平减1减2；低电平减3减2；高低电平之和等于n
占空比约为50%的方波

## Slide 30
四、8253的工作方式
方式2 VS 方式3
方式2和方式3的比较：
相同点：都是多次计数，自动重装计数初始值
不同点：输出形式不同
方式2——连续脉冲
方式3——连续方波

## Slide 31
1. 当对8253写入控制宇，进入工作方式4后，OUT端输出为高电平。
2. 如果GATE为高电平，那么，写入计数初值后，在下一个时钟脉冲后沿将自动把计数初值装入执行部件，并开始计数。
3. 当计数值成为0时，OUT端输出变低，经过一个时钟周期后，又回到高电平，形成一个负脉冲。
4. 用这种方法装入的计数初值n仅一次有效，若要继续进行计数，必须重新装入计数初值。
5. 若在计数过程中写入一个新的计数值，则在现行计数周期内不受影响，但当计数值回0后，将按新的计数初值进行计数，同样也只计一次。
6. 如果在计数的过程中GATE变为低电平，则停止计数，当GATE变为高电平后，又重新将初值装入计数器，从初值开始计数，直至计数器的值减为0时，从OUT端输出一个负脉冲。
5．方式4——软件触发选通(续)

## Slide 32
5．方式4——软件触发选通(Software Triggered Strobe)
软件启动计数
延时后产生1周期宽度单脉冲：即选通信号
GATE信号低电平停止计数，上升沿后重新从初值开始计数

## Slide 33
1. 编程进入工作方式5后，OUT端输出高电平。
2. 当装入计数值n后，不管GATE是高电平还是低电平，减1计数器都不会工作。一定要等到从GATE引脚上输入一个从低到高的正跳变信号时，才能在下一个时钟脉冲后沿把计数初值装入执行部件，并开始减1计数。
3. 当计数器的值减为0时，输出端OUT产生一个宽度为一个时钟周期的负脉冲，然后OUT又回到高电平。
4. 计数器回0后，8253又自动将计数值n装入执行部件，但并不开始计数，要等到GATE端输入正跳变后，才又开始减1计数。
5. 计数器在计数过程中，不受门控信号GATE电平的影响，但只要计数器未回0，GATE的上升沿却能多次触发计数器，使它重新从计数初值n开始计数，直到计数值减为0时，才输出一个负脉冲。
6．方式5 — 硬件触发选通(Hardware Triggered Strobe)

## Slide 34
6．方式5——硬件触发选通（续）
6. 如果在计数过程中写入新的计数值，但没有触发脉冲，则计数过程不受影响。当计数器的值减为0后，GATE端又输入正跳变触发脉冲时，将按新写入的初值进行计数。
硬件启动计数
延时后产生1周期宽度单脉冲：即选通信号
GATE信号上升沿后重新从初值开始计数

## Slide 35
四、8253的工作方式
方式4 VS 方式5
方式4和方式5的比较：
相同点：单次计数，输出单脉冲（负脉冲），
脉冲宽度不可调（1个时钟宽度）
不同点：启动方式不同
方式4——软件启动
方式5——硬件启动（GATE控制）
计数过程中GATE的影响方式不同
方式4——GATE低电平停止，高电平重新计数
方式5——GATE上升沿触发重新计数

## Slide 36
7．各种方式的主要特点
方式4、方式5：波形相同，都在计数器回0后，从OUT端输出一个负脉冲，其宽度等于一个时钟周期。但方式4由软件(设置计数值)触发计数，而方式5由硬件(门控信号GATE)触发计数。
这6种工作方式中，方式0、1和4，计数初值装进计数器后，仅一次有效。如果要通道再次按此方式工作，必须重新装入计数值。对于方式2、3和5，在减1计数到0值后，8353会自动将计数值重装进计数器。
方式0：在写入控制字后，输出端即变低，计数结束后，输出端由低变高，常用该输出信号作为中断源。也可实现定时或对外部事件进行计数。其余5种方式写入控制字后，输出均变高。
方式1：用来产生单脉冲（脉冲宽度可变），硬件控制（GATE）启动。
方式2：用来产生序列负脉冲，每个负脉冲宽度与CLK脉冲的周期相同。
方式3：产生连续方波。方式2和方式3都实现对时钟脉冲进行n分频。
接part2

## Slide 37
7．各种方式的主要特点
启动方式：软件启动：方式0、2、3、4；硬件启动：方式1、5。
信号类型：
高电平中断信号：方式0
单脉冲：方式1（可变脉宽）；方式4、5（固定脉宽）
连续脉冲：方式2（占空比1个周期）；方式3（占空比约50%）
注：考试只考方式0和方式3