## Slide 2
* 定时计数器的应用
计数：记录脉冲个数，进而测量频率、位移、速度、
流量等物理量。
定时：通过对已知频率脉冲的计数，实现精确定时和
分频。在微机系统中产生精确的步调，协调系
统各任务间的协同工作（结合中断系统）。
产生PWM波形：产生不同占空比的PWM波（两个定
时/计数器），实现数 / 模转换，进而可以对电
机、开关电源等设备进行控制。

## Slide 3
7.2.1 8253定时功能的应用
7.2.2 8253/8254 计数功能的应用
7.2.3 8253在PC/XT机中的应用
7.2 8253的应用

## Slide 4: 7.2.1 8253定时功能的应用
1. 用8253产生各种定时波形
例7.2 某8086系统中，8253基地址为310H，时钟频率1MHz， 要让3个计数通道实现如下功能：
1）通道0，输出占空比约50%的2kHz方波；
2）通道1，产生宽度为480μs的单脉冲；
3）通道2，硬件触发，输出1周期宽度的单脉冲，时间常数26。
试设计电路，并编写各通道初始化程序。

## Slide 5
1) 硬件电路设计
4个端口地址分别为310H、312H、314H和316H。
3个通道的CLK连一起，均由频率1MHz时钟驱动。

## Slide 6
2) 软件设计——关键：控制字和计数初值
通道0设为方式3，GATE0应接+5V，若输出2kHz连续方波，时间常数N0=1MHz/2kHz=500。
控制字为：00110111B
通道1设为方式1，构成单稳态电路，由GATE1的正跳变触发。若单脉冲宽度=480μs，应取时间常数： N1=480μs/1μs=480。
控制字为: 01110011B
通道2工作于方式5，N2=26，GATE2的正跳变触发计数，计到0时输出1个负脉冲。已知N2=26，
控制字为：10011011B

## Slide 7
通道0初始化程序
MOV DX，316H ；控制口地址
MOV AL，00110111B
；通道0控制字，先读写低字节，方式3，BCD计数
OUT DX，AL ；写入方式字
MOV DX，310H ；通道0口地址
MOV AL，00H ；低字节
OUT DX，AL ；先写入低字节
MOV AL，05H ；高字节
OUT DX，AL ；后写入高字节

## Slide 8
通道1初始化程序
MOV DX，316H ；控制口
MOV AL，01110011B
；通道1方式字，先读写低字节，方式1，BCD计数
OUT DX，AL
MOV DX，312H ；通道1口地址
MOV AL，80H ；低字节
OUT DX，AL
MOV AL，04H ；高字节
OUT DX，AL

## Slide 9
通道2初始化程序
MOV DX，316H
MOV AL，10011011B
；通道2控制字，只读写低字节，方式5，BCD计数
OUT DX，AL
MOV DX，314H ；通道2口地址
MOV AL，26H ；低字节
OUT DX，AL ；只写入低字节

## Slide 10: 2. 控制LED的点亮或熄灭
例7.3 用8253控制LED发光管的点亮和熄灭，要求点亮10s，熄灭10s，再重复。画出硬件图并编写初始化程序。
8253各端口地址为81H、83H、85H和87H；
数据线D7~ D0与CPU的D15~D8相连，以选中奇地址口;
OUT1连到LED，高电平点亮LED，低电平熄灭LED。
图7.10

## Slide 11
编程使OUT1输出周期20秒、占空比1∶1的方波，便能使LED按10s间隔交替点亮和熄灭。
若将2MHz时钟加到CLK1端，OUT1输出的脉冲周期最大为0.5μs×65536 = 32768μs=32.768ms，达不到20秒。可用几个通道级连的方案来解决。即
CLK0输入2MHz时钟信号，置通道0为方式2。计数初值N0=5000，从OUT0端得到负脉冲序列，其频率为2MHz/5000=400Hz，周期2.5ms。
再把它输入CLK1，并设通道1为方式3。为了使OUT1输出周期为20秒（频率为1/20=0.05Hz）的方波，应取时间常数N1=400Hz/0.05Hz=8000。
学会算什么情况需要级联
RTC概念

## Slide 12: 初始化程序
MOV AL，00110101B
；通道0控制字，先读写低字节后高字节，方式2，BCD计数
OUT 87H，AL
MOV AL，00H ；计数初值低字节
OUT 81H，AL
MOV AL，50H ；计数初值高字节
OUT 81H，AL
；
MOV AL，01110111B
；通道1控制字，先读写低字节，后高，方式3，BCD计数
OUT 87H，AL
MOV AL，00H ；计数初值低字节
OUT 83H，AL
MOV AL，80H ；计数初值高字节
OUT 83H，AL

## Slide 13
7.2.1 8253定时功能的应用
7.2.2 8253/8254 计数功能的应用
7.2.3 8253在PC/XT机中的应用

## Slide 14: 7.2.2 8253/8254 计数功能的应用
自动化工厂流水线上产品数量的统计，用到一种自动计数系统，可用8086和8253或 8254芯片来实现。
下面是该计数系统的硬件电路设计和控制软件编写的方法。

## Slide 15: 1. 硬件电路设计
由8086 CPU控制，8253的通道1进行计数。
1片8259A中断控制器管理中断请求
电路还包含：
1个红外LED发光二极管
1个复合型光电晶体管
2个施密特触发器74LS14
图中画出了计数器部分，8086系统总线信号与8253的引脚相连，未画8259A。

## Slide 16
A1A0与CPU地址总线A2A1相连保证偶地址；GATE1接+5V始终允许计数器工作；OUT1输出到8259A请求中断。
无工件通过时，LED光照到光电管上使其导通，集电极变低电平，经施密特触发器整形后使CLK1=0。
有工件通过时，LED光被挡住，光电管截止，集电极为高电平，使CLK1=1。工件通过后，CLK1又回0。
每通过1个工件，CLK1就输入1个正脉冲，用8253对此脉冲计数，就可统计出工件个数。
图7.11

## Slide 17: 2. 初始化编程
计数器1设为方式0，BCD计数，先读/写低字节，控制字为01110001B。
若选计数初值n=499，则经500个脉冲，OUT1将输出1个正跳变。它作用于8259A的IR0端后，将向CPU发中断请求，由中断服务程序让工件总数+500。
中断服务程序执行完后返回主程序，程序应把初值499再次装入计数器1，才能继续计数。
设端口地址为F0H，F2H，F4H和F6H，初始化程序：
MOV AL，01110001B ；控制字
OUT 0F6H，AL ；写入控制字
MOV AL，99H
OUT 0F2H，AL ；先写入计数值低字节
MOV AL，04H
OUT 0F2H，AL ；后写入高字节
为什么？

## Slide 18: 3. 计数值的读取*
应用8253计数功能时，常要读取它的现行计数值。
例如，流水线上工件自动装箱时，装满1000个后就移走箱子，开始下次装箱。可用8253对进箱工件计数。从初值n=999开始，每进1个工件-1，减为0时向CPU发中断请求，通知控制系统移走箱子。
若在未装满箱子时，想了解箱中已装了多少工件，可先读取计数器现行值，再用1000减去现行值，就可求得已入箱的工件数。
读现行值时仍在计数，数值不稳定，会导致错误的读数。为此，必须在读数前终止计数，或锁存计数器输出端现行值。

## Slide 19
读计数器现行值的两种方法:
1）硬件暂停：在读数前用外部硬件切断计数脉冲信号，或者使门控信号变为低电平，迫使8253停止计数。
缺点：需硬件电路配合，切断外部事件源或禁止正常计数过程，干扰了计数过程，不宜采用。
2）软件锁存：每个计数通道中都有1个16位输出锁存器，可先用锁存命令锁存现行计数值，然后将它读出。
锁存：向8253送锁存控制字，其中的D7D6位指定要锁存的计数器号， D5D4位=00，低4位清0。
读取：初始化编程时已置为先读写低字节，后高字节。在写入的锁存命令执行后，只要执行2条IN指令就可读取计数值。

## Slide 20
例7.4
对计数器1发锁存命令，然后读出计数值存进AX。
MOV AL，01000000B ；锁存计数器1命令
MOV DX，0F6H ；控制口
OUT DX，AL ；发锁存命令
MOV DX，0F2H ；计数器1
IN AL，DX ；读取计数器1的低8位
MOV AH，AL ；保存低8位
IN AL，DX ；读取计数器1的高8位
XCHG AH，AL ；将计数值置于AX中
锁存命令发出后，锁存的计数值将保持到读出为止。读出后，锁存状态即自动解除，输出锁存器的值又将随计数器的值而变。

## Slide 21
7.2.1 8253定时功能的应用
7.2.2 8253/8254 计数功能的应用
7.2.3 8253在PC/XT机中的应用

## Slide 22
就是在XT时代产生了PC这个词，IBM将其产品命名为“个人电脑”(Personal Computer)，不久“个人电脑”的缩写“PC”，成为所有个人电脑的代名词。有人说：PC的历史就是XT，IBM的辉煌就是80年代。

## Slide 23: 7.2.3 8253在PC/XT机中的应用
1. 硬件电路
在XT机中用8253-5作计数器/定时器，图7.14为连线图：
图7.14
中断控制器
DMA控制器
并行接口
D触发器
D触 发器
二分频：
CLK= PCLK/2

## Slide 24
2. 三个计数器的功能
1）计数器0—实时时钟
计数器0用作定时器，GATE0接+5V，使计数器0处于常开状态，开机初始化后就一直计数，提供系统时间基准。
初始化时选方式3，二进制计数。
初值n=0（216=65536），在OUT0形成方波，频率为
f/n=1.19318MHz/65536=18.2Hz
其中f由8284A时钟产生器的2.39636MHz信号经2分频获得（D触发器U21）。
此方波经系统总线IRQ0送到8259A的IR0，使CPU每秒产生18.2次中断（55ms/次）。CPU以此为时间基准，在中断服务程序中对中断次数计数，就可形成实时时钟，例如中断100次即为5.5s。适用于对时间精度要求不是很高的场合。

## Slide 25
若用16位计数器对中断次数计数，每次中断后计数器+1，计数器计满后进位时，表示产生了65536次中断，所经过的时间为
65536/18.2 ≈ 3600s=1小时
对计数器0进行初始化的程序:
MOV AL，00110110B
；控制字: 通道0, 先读写低字节, 方式3, 二进制计数
OUT 43H，AL ；写入控制字
MOV AX，0000H ；预置计数值n=65536
OUT 40H，AL ；先写低字节
MOV AL，AH
OUT 40H，AL ；后写高字节

## Slide 26
2）计数器1—动态RAM刷新定时器
GATE1也接+5V，计数器1也常开，它定时向DMA 控制器提供动态RAM刷新请求信号。
初始化时选方式2，计数初值18。OUT1输出序列负脉冲，频率为
1.19318MHz/18 = 66.2878kHz（周期15.09μs）
该负脉冲上升沿使D触发器U73置1，从Q端输出DRQ0信号，送到DMA控制器8237A-5的DREQ0端，作DMA请求信号。8237A-5的回答信号
使D触发器清0。
通道1执行DMA操作时将对DRAM刷新。这样，每隔15.09μs向8237A-5提出1次DMA请求，由它实施对DRAM的刷新。

## Slide 27
初始化计数器1的程序为:
MOV AL，01010101B
；控制字:计数器1，只写低字节，方式2，BCD计数
OUT 43H，AL ；写入控制字
MOV AL，18H ；预置初值BCD数18
OUT 41H，AL ；送入低字节

## Slide 28
3）计数器2—扬声器音调控制
计数器2工作于方式3，计数初值n=533H=1331，从OUT2输出的方波频率为
1.19318MHz/1331=896Hz
但GATE2不接+5V，而是受8255A-5的PB0控制。当PB0=1时允许计数，使OUT2端输出方波。
该方波与8255A-5的PB1信号相与后, 使扬声器发声。发声频率由预置初值n决定, 发声时长受PB1控制，只有PB1=1才允许发声。控制PB1与PB0的电平, 就可形成各种音调的声音。
因8255A-5还控制其它设备，在控制扬声器发声程序中，还要保护B端口的原状态。

## Slide 29
对计数器2初始化，使扬声器发896Hz的单一频率声音:
MOV AL，10110110B
；控制字: 计数器2，先写低字节，方式3，二进制计数
OUT 43H，AL ；写入控制字
MOV AX， 533H ；预置初值n=533H
OUT 42H，AL ；先送出低字节
MOV AL， AH
OUT 42H，AL ；后高字节
IN AL，PORT_B ；取8255A 端口B当前值
；B口地址为61H
MOV AH，AL ；保存该端口的值
OR AL，03H ；使PB1和PB0均置1
OUT PORT_B，AL ；接通扬声器

## Slide 30: 3. PC/XT机中的扬声器接口电路
扬声器能产生一定音调的声响，进行报警和提示，也可编程来控制加到扬声器上的信号频率，奏出乐曲。
PC/XT的扬声器接口电路中，8253-5是音频信号源，8255A-5作控制器，驱动器75477增大8253-5输出信号的驱动能力，低通滤波器将脉冲信号转换成近正弦波的音频信号，去驱动扬声器发声。
图7.15 扬声器接口电路

## Slide 31
8253-5的CLK2加1.19318MHz时钟，可根据要求的声音频率算出定时常数，编程让计数器2输出指定频率波形。
8255A-5的PB0接8253-5的GATE2，作计数器门控信号，允许或禁止8253计数。
8255A-5的PB1接与门U87，PB1=1时，OUT2输出才能通过与门加到驱动器75477的A端，产生1/2W驱动功率，再经RC低通滤波器滤除高次谐波后，送扬声器发声。PB1=0时波形不能通过与门，扬声器不发声。
对PB1电平的设置，可控制扬声器发声时间的长短。当PB1PB0=11时扬声器能连续发声。
OUT2（T/C 2OUT）同时送8255A-5的PC5，供CPU读取来了解计数器输出状态。驱动器U85的输出端Y接到8255A-5的PC4，供CPU了解加到扬声器的信号状态。

## Slide 32
例7.5
根据图7.15介绍的扬声器接口电路，编写一个产生指定频率为 f 的音频信号的通用发声程序。
首先把8253-5的计数器2编程为工作方式3。由于fCLK2 =1.19318MHz =1193180Hz，为使OUT2输出频率为f的方波，必须向计数器2写入初值n，其值为:
n=fCLK2/f=1193180/f=1234DEH/f
这里，f应为人耳能听到的音频，范围约为20Hz~ 20000Hz，可以16进制数先存入DI寄存器。程序中求n时要用字除法，即先将被除数的高字节（12H）送到DX，低字节（34DEH）送到AX，再除以DI中的数，AX中的商就是初值n。

## Slide 33
能产生频率为f的通用发声程序
MOV AL，10110110B
；8253控制字:通道2，先写低字节，方式3，二进制计数
OUT 43H，AL ；写入控制字
MOV DX，0012H ；被除数高位（32位数除以 ； 16位的数）
MOV AX，34DEH ；被除数低位
DIV DI ；求计数初值n，AX=结果
OUT 42H，AL ；送出低8位
MOV AL，AH
OUT 42H，AL ；送出高8位
IN AL，61H ；读入8255A端口B的内容
MOV AH，AL ；保护B口的原状态
OR AL，03H ；使PB1PB0置1，其余不变
OUT 61H，AL ；接通扬声器，使它发声
想一想：你能用这种方式编制程序奏出一曲东方红吗？

## Slide 34
扬声器发声的另一种方法
先置OUT2=1，然后连续改变8255的PB1输出，也能使U87送出一定频率的方波。
先使PB0置0，再编程使PB1输出的电平在1和0之间来回变化。因为PB0接GATE2 , 在8253工作于方式3, GATE=0时，输出OUT恒为1, 这样就允许PB1产生的方波通过U87输出。
实现这种发声方案的程序如下（见例3.94）
IN AL，61H ；读入B口状态
AND AL，11111100B ；PB0=0，使OUT2=1
BEEP: XOR AL，02H ；PB1由1→0，由0→1
OUT 61H，AL
MOV CX，320
HERE: LOOP HERE ；延时
JMP BEEP
音调怎么决定的？与前一种方法比较怎么样？