## Slide 1
第8章 中断
PART2
8086中断系统

## Slide 2: 1. 8086系统中断源和中断分类
中断源（Interrupt source）:引起中断的原因或能发出中断请求的来源称为中断源。
8086有两类中断源：
1）外部中断或硬件中断，从不可屏蔽中断引脚NMI和可屏蔽中断引脚INTR引入；
2）内部中断或软件中断，是为解决CPU运行过程中出现的一些意外事件或便于程序调试而设置的。

## Slide 3: 1.中断源和中断分类
IBM PC机中8086的中断分类和中断源
外部
内部

## Slide 4: 1. 8086中断源和中断分类
1）外部中断
不可屏蔽中断：连接到NMI，不受中断标志IF的影响。
处理较紧急的情况，如存储器或I/O校验错、掉电、
协处理器异常中断请求等，。
可屏蔽中断：连到CPU的INTR，IF=1时，才允许响应
可由8259A来管理外部多种屏蔽中断。
8259A的输入引脚IR0~IR7可引入8级中断：时钟、键盘、串行通信口COM1和COM2、硬盘、软盘、打印机。经芯片内部判别后，将优先级高的中断请求信号送到INT引脚，它连接CPU的INTR引起中断请求。

## Slide 5: 1. 8086中断源和中断分类
2）内部中断
（1）除法错中断
执行除法运算指令时，如除数为0或商超过了结果寄存器能容纳的范围，则产生除法错中断。
（2）单步中断
单步标志TF置1，指令执行完后，产生单步中断。结果是将CPU的内部寄存器和有关存储器的内容显示出来，便于跟踪程序的执行过程，实现动态排错。

## Slide 6: 1. 8086中断源和中断分类
修改TF标志的方法：没有直接的指令，可使用堆栈
  8086没有直接使TF标志置1或清0的指令，如何使TF标志置1或清0？使TF标志置1的程序段：
  PUSHF ；标志寄存器FLAGS入栈
  POP AX ；AX←FLAGS内容
  OR AX，0100H ；使AX（即标志寄存器）的
  ；D8=1，其余位不变
  PUSH AX ；AX入栈
  POPF ；FLAGS寄存器←AX
  用类似方法将标志寄存器与FEFFH相与，可使TF标志清0，从而禁止单步中断。

## Slide 7: 1. 8086中断源和中断分类
（3）溢出中断：INTO
溢出标志=1，则可由溢出中断指令INTO产生中断类型号为4的溢出中断。若OF=0，不会产生中断。
带符号数加、减指令后应安排一条INTO指令，一旦溢出就能及时向CPU提出中断请求，CPU响应中断后可进行相应的处理。
主程序： 溢出中断服务
SUB AX, BX INTOSERV:
INTO OF=1 ……
……..
IRET

## Slide 8: 1. 8086中断源和中断分类
（4）软件中断指令INT n
中断类型号n=0~255。它可以安排在程序的任何位置上。
如第4章讲到的DOS系统服务和BIOS服务都是以这种方式调用的。
（5）断点中断：INT 3
程序运行到断点时便产生中断，像单步中断一样，查看各寄存器和有关存储单元的内容。
断点可设在程序任何地方并可以设多个断点，设置的方法是插入一条INT 3指令。利用断点中断可以调试一段程序，比单步中断的调试速度快得多。

## Slide 9: 2. 中断向量表--重要！
1）中断响应和返回 【 复习下PPT PART1的内容】
CPU响应中断时，首先把CS、IP寄存器的值（断点）以及标志寄存器FLAGS的值推入堆栈保护。
然后找到中断服务程序的入口地址，转去执行相应的中断服务程序。
中断服务程序结束时，执行中断返回指令IRET返回断点，程序继续执行。
问题：8086系统如何寻找中断服务程序的入口地址？

## Slide 10: 2.中断向量表
2）中断向量表
什么是向量？一条有方向的线段。
中断向量怎么理解？指向中断服务程序的有向线段
中断向量 = 中断服务程序的入口地址
= 中断服务程序的第一条指令的首地址
中断向量表是什么？保存这些中断服务程序入口地址（中断向量）的表格
所以：中断向量表用来存放中断服务程序的入口地址。

## Slide 11: 2.中断向量表
2）中断向量表
中断服务程序的入口地址的几个思考
与CALL子程序相比，中断调用是段内调用
OR 段间调用？——当然是段间调用
所以，入口地址应该包括：段地址和有效地址
因而，1个中断向量包括4个字节
偏移地址放在低地址，段地址放在高地址
如何管理中断向量表？——用中断类型号（中断号）

## Slide 12: 2.中断向量表【必须掌握】
8086可处理256（0~FFH）种中断
每类中断的中断向量为 4个字节，要占用 4×256 = 1K 字节
位于内存00000~003FFH的区域中
（程序和数据不能占用此区域！）
IP在上（低地址）,CS在下（高地址）
将中断类型号n乘以4就得到该类型的中断向量的地址，就能找到该中断向量。

## Slide 13: 2.中断向量表
例：中断号 n = 2 的NMI中断：
2 × 4 = 8 = 00008H
其中断服务程序入口地址应该存放在00008H开始的4个字节内。
该中断向量放在00008~0000BH单元：
IP存在00008H开始的字单元
CS存在0000AH开始的字单元

## Slide 14: 2.中断向量表
再举个例子：
【例8.1】 类型号n=44H的中断服务程序的入口地址为3600：2000H，它们在中断向量表中应如何存放？
44H4 = 110H (44H左移2位)
从110H开始存放3600：2000H
存放顺序如右图示——>

## Slide 15: 2.中断向量表
反求中断号的题：
【例8.2】若在中断向量表中保存某中断向量：（0040H）= 240BH，而（0042H）= D169H，试问该中断的中断类型号n=？该中断服务程序的起始地址是什么？
中断服务程序的入口地址从0040H单元开始存放，其类型号n=40H/4=10H（右移2位）
由图可知，中断类型号为10H的中断服务程序的入口地址=D169：240BH。

## Slide 16: 2.中断向量表
TIP:
中断向量表对于计算机系统非常重要，如果中断向量表被破坏，则计算机系统无法正常工作。
如何正确写入和保护中断向量表？——留待后面讲述。
思考：
比较子程序的入口地址保存位置和中断向量表
比较调用子程序过程和调用中断服务程序过程

## Slide 17: 3.中断优先级和中断嵌套
｛引子｝
优先级的问题：
计算机系统有多种中断；
中断又可能是随机产生的；
如果同时有多个中断源提起请求怎么办？
这就是说有中断优先级判别的问题。
嵌套的问题：
当我正在响应一个中断（执行中断服务程序中）
有另外一个更高优先级的中断提起请求怎么办？
可以执行完高优先级的中断后，再完成当前中断
——这就叫中断嵌套，和调用子程序的嵌套一个道理

## Slide 18: 3.中断优先级和中断嵌套
1）中断优先级
按中断源的重要性和实时性，排出响应中断的次序，这种次序称为中断优先级。
在8086中，中断优先级从高到低的次序为：
除法错、INT n、INTO ；最高级，同一行的
；有同等优先级
NMI ；次高级
INTR ；较低级（由8259A引入）
单步中断 ；最低级
低级中断可以被高级中断打断，进行中断嵌套。

## Slide 19: 3.中断优先级和中断嵌套
2）中断嵌套
CPU响应中断时，一般先响应优先级高的，后响应优先级低的中断请求。
如CPU正在执行中断服务程序时，有优先级较高的中断源提出请求，则将正在处理的中断暂时挂起，先为高级中断服务，服务完后再返回较低级中断，称为中断嵌套。

## Slide 20: 3.中断优先级和中断嵌套
8086如何实现的中断嵌套？
机器进入中断服务程序后，硬件会自动关中断(IF=0)。
只有用STI指令（IF=1）将中断打开后，才允许高级中断进入，实现中断嵌套。
中断服程序结束前，必须用EOI命令结束该级中断(EOI是8259的命令)，并用IRET指令返回到中断前的断点处去继续执行原程序。

## Slide 21: 3.中断优先级和中断嵌套
中断嵌套的示意图如图所示：1）开始有IR2和IR4同时请求中断，但是IR2优先级更高；2）在响应IR2的过程中，有更高级的中断IR1请求。

## Slide 22: 3.中断优先级和中断嵌套
图中的中断嵌套情况的执行过程：
主程序运行中，IR2、IR4同时提出中断请求。IR2优先级高，先为IR2服务。在IR2的服务程序中，要用STI指令开中断，允许更高级中断进入。
8259A的优先级从
高到低排列的次序为IR0~IR7。

## Slide 23
IR2服务时, IR1提出请求, IR2被挂起,为IR1服务。IR1结束前用EOI指令清除IR1的服务寄存器,结束IR1中断, 并用IRET指令返回IR2服务程序, 继续运行。
运行至EOI命令时结束IR2的服务，可以开始响应IR4中断。

## Slide 24
IR4结束后，由IRET指令返回IR2服务程序，最后从IR2返回主程序。
在中断服务程序中，如不安排开中断指令STI，则高级中断不能打断低级中断，也就不能实现中断的嵌套。

## Slide 25: §8.1 8086的中断过程
8.1.2 8086系统中断的响应与处理过程

## Slide 26: 8.1.2 8086中断的响应与处理过程
例：可屏蔽中断的响应和处理流程。
查看中断请求：CPU都要查INTR引脚有无中断请求，若无，继续取下一条指令执行；如有则响应中断
准备工作：硬件自动完成关闭中断和保护断点操作，将下条要执行指令的CS和IP（即断点）推入堆栈；
执行中断服务：然后寻找中断服务程序的入口地址，找到后就转入相应的中断服务程序。
中断返回：恢复现场，开中断，返回断点。

## Slide 27: 2. 8086的中断响应与处理
8086的中断响应与处理分为三个部分：
中断查询：查看是否有中断
中断响应：形成中断类型号
中断处理和返回：保护断点，保护Flags，执行中断服务程序，恢复Flags，恢复断点

## Slide 28: 2、8086的中断响应与处理
1）中断查询
执行完每条指令后，CPU顺序检查：
内部中断
NMI中断
INTR中断
单步中断
如有中断，则进入中断响应过程。
中断查询的顺序也决定了他们的优先级。

## Slide 29: 2、8086的中断响应与处理
2）中断响应
根据中断源中断类型码n，找到中断向量的指针（n×4）。

## Slide 30: 2、8086的中断 响应与处理
3）中断处理过程
首先，硬件自动执行以下工作：
保护FLAG：保证主程序正确性
暂存TF标志：不允许在中断服务程序中单步运行程序，先暂存到TEMP中。
IF、TF标志清零：关中断，默认不嵌套；禁止单步执行
保护断点：把CS:IP入栈

## Slide 31
3）中断处理过程
接下来，进入中断服务
把中断向量给CS:IP
如果又有NMI进入，NMI中断处理后，会清除CPU中锁存的NMI请求信号，使加在CPU上的NMI只会被CPU识别一次；
判断TEMP保存的TF标志：如果本中断是单步中断，则继续调用单步中断。
执行用户编写的中断服务程序：具体的中断工作，比如采集数据。怎么编中断服务程序？（短小精干，保护现场）

## Slide 32: 2、8086的中断 响应与处理
3）中断处理过程
最后，执行IRET
IRET的功能：
堆栈保存的断点地址给CS和IP
堆栈保存的FLAGS内容恢复给FR
返回到主程序断点执行

## Slide 33
完整的
8086的
中断响应
与处理流程
INTA

## Slide 34: 8.3.2 中断向量的设置和 中断处理程序设计实例
中断向量的设置
PC机对256类中断，有些已分配了固定功能，规定了中断服务程序的入口地址。
如类型号n=0~4为专用中断，n=5为打印屏幕中断，n=08~FH分配给8259A。n=08~FH和n=70H ~ FFH 是分配给PC/AT机的。
还有一些保留给用户使用，必须在中断向量表中建立相应的中断向量。常用以下两种方法设置中断向量。

## Slide 35
1）用指令直接进行设置
这种方法利用MOV指令，直接将类型为N的中断服务程序的入口地址送到中断向量表的相应单元中去。
具体做法：将中断服务程序的入口地址的偏移地址，送到4N开始的字单元中，并将其基地址送到（4N+2）开始的字单元中。
例8.15 设中断服务程序的入口地址名为INTR_AD，类型号为N，要求将INTR_AD的CS:IP置入0000：（4N）开始的单元中去，试编写汇编语言程序。

## Slide 36
直接用MOV指令设置：
MOV AX，0
MOV ES，AX ；目的地址基址
MOV BX，N*4 ；目的地址偏移量
MOV AX，OFFSET INTR_AD
MOV ES：[BX]，AX ；置入偏移地址
MOV AX，SEG INTR_AD
MOV ES：[BX+2]，AX ；置入段基地址
┆
INTR_AD: ；中断服务程序
┆
IRET
TIP：这种方法并不安全，一般不建议采用

## Slide 37
2）利用DOS功能调用设置
DOS功能调用专门提供了在中断向量表中设置和取得中断向量的手段，功能号为25H和35H。
设置中断向量（25H号功能）
入口参数 DS：DX=中断向量（中断服务程序入口地址）
AL=中断类型号N
AH=25H（DOS功能号）
执行 INT 21H 指令
结果 将AL中指定的中断类型号为N的中断向量（DS：DX）置入中断向量表中。
取得中断向量（35H号功能）
入口参数 AL=中断类型号N
AH=35H（DOS功能号）
执行 INT 21H 指令
结果 N号中断的中断向量从中断向量表中取到ES：BX中
TIP：相对安全，
建议采用

## Slide 38
例8.16 利用DOS功能调用，编写设置和取得中断向量的程序段。程序段如下:
MOV AL，N ；中断类型号N
MOV AH，35H
INT 21H ；N号中断向量取到ES：BX
PUSH ES ；将原中断向量送堆栈保存
PUSH BX
PUSH DS ；保存DS
MOV AX，SEG INTR_AD
MOV DS，AX ；DS←用户新中断向量段基址
MOV DX，OFFSET INTR_AD
；DX←用户新中断向量偏移量
MOV AL，N ；新中断向量类型号
MOV AH，25H
INT 21H ；设置新中断向量

## Slide 39: 例8.16（续）
POP DS ；恢复DS
┆ ；用户的主程序，使用到该中断
POP DX ；恢复原中断向量
POP DS
MOV AL，N
MOV AH，25H
INT 21H
RET
INTR_AD
┆ ；用户编写的中断服务程序
IRET

## Slide 40
例8.17 将例8.14中，中断类型号N=31H的中断向量1000：2000H，设置到中断向量表中。
程序如下：
MOV AX，1000H
MOV DS，AX ；DS←段基地址
MOV DX，2000H ；DX←偏移地址
MOV AL，31H ；中断类型号N
MOV AH，25H ；DOS功能号
INT 21H ；设置中断向量量
*例8.14中，中断类型号N=35H、44H、45H的中断向量也可用类似方法设置。

## Slide 41: 2.中断处理程序设计实例*
【例8.18 】 编写中断处理程序，要求主程序运行时，每隔10秒钟响铃一次，并在CRT上显示一行信息“The bell is ring.”，主程序运行一定时间后停止运行。
分析：任务1——显示信息——直接用DOS中断；
任务2——定时10秒——用8253定时中断；
任务3——响铃——控制扬声器（8253+8255）

## Slide 42: 2.中断处理程序设计实例*
【例8.18 】
预备知识：（1）PC机的定时中断
初始化为方式3，二进制计数；
初值 n = 0（216=65536），在OUT0输出方波，频率为
f/n=1.19318MHz/65536=18.2Hz
周期为：T = 1/f = 55ms
OUT0中断的中断号为：1CH
原中断服务程序啥事没做，只有一条IRET指令

## Slide 43: 2.中断处理程序设计实例*
【例8.18 】
预备知识：（2）PC机的扬声器控制
计数器2工作于方式3；
计数初值n=533H =1331，从OUT2输出的方波频率为
1.19318MHz/1331 = 896Hz
但GATE2受8255A-5的PB0控制：
当PB0=1时允许计数，使OUT2端输出方波。
扬声器还受8255A的PB1的控制，PB1=1才能响

## Slide 44
主程序功能
对中断进行初始化设置。
执行软件延时程序，期间会发生中断。
延时完成后恢复原来中断
退出整个程序
中断服务程序的功能
每中断一次，计数变量COUNT的值减1，中断182次后，10秒时间到，因为：55ms/次182次=10010ms 10s。COUNT的值减为0时，响铃一次，并显示“The bell is ring.”，同时将COUNT 赋值为182，开始下一次10秒定时。

## Slide 45: 程序流程图

## Slide 46
DATA SEGMENT ；数据段
COUNT DW 1 ；10s计数器首次值置为1
MESS DB ‘The bell is ring.’，0AH，0DH，‘$’
；要显示的信息
DATA ENDS
;主程序
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE，DS:DATA
START:
MOV AX，DATA ；设置数据段
MOV DS，AX
;;;;;;;;;;;;;;;;;取出原中断向量，入栈保存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOV AL，1CH ；指向1CH号中断向量
MOV AH，35H ；取1CH号中断向量
INT 21H ；ES：BX←中断向量
PUSH ES
PUSH BX ；1CH中断向量入栈保护
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

## Slide 47
;;;;;;;;;;;;;;;;;设置新的中断向量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PUSH DS ；保存DS
MOV DX，OFFSET RING ；DS：DX←RING的
；基地址和偏移量
MOV AX，SEG RING
MOV DS，AX
MOV AL，1CH ；RING的中断类型号
MOV AH，25H
INT 21H ；设置RING的中断向量
POP DS ；恢复DS
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;允许IR0中断请求，开中断;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
IN AL，21H ；读IMR
AND AL，0FEH ；使IMR的D0位=0，
OUT 21H，AL ；以允许IR0 中断
STI ；开中断，等待定时中断

## Slide 48
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;软件延时，期间有中断产生;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOV DI，20000 ；延时一定时间(>10s)
DELY：
MOV SI，30000
DELY1：
DEC SI
JNZ DELY1
DEC DI
JNZ DELY
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;恢复旧的中断向量，主程序结束;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
POP DX ；时间到，原中断向量
；弹出到DS：DX中
POP DS
MOV AL，1CH ；中断类型号
MOV AH，25H ；恢复原中断向量
INT 21H
MOV AX，4C00H ；返回DOS
INT 21H ；主程序结束

## Slide 49
；中断服务程序RING
RING PROC
;;;;;;;;;;;;;;;;;;现场保护，开中断;;;;;;;;;
PUSH DS ；保护现场
PUSH AX
PUSH CX
PUSH DX
MOV AX，DATA ；设置数据段
MOV DS，AX
STI ；开中断，允许中断嵌套
;;;;;;;;;;;;;;;;;;10s定时判断;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DEC COUNT ；10s计数器COUNT（初始值=1）
JNZ EXIT ；非0，10s时间未到，则退出
;;;;;;;;;;;;;;;;;;定时时间到，显示信息;;;;;
MOV DX，OFFSET MESS
；是0，10s到，显示提示信息
MOV AH，09H
INT 21H
先想一想，多少时间进一次该中断服务程序？

## Slide 50
;;;;;;;;;;;;;;;;;;控制扬声器;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOV DX，100 ；扬声器通断100次
IN AL，61H ； 8255A的PB端口地址
AND AL，0FCH ；使8255A的PB1PB0=00
SOUND:
XOR AL，02H ；61H口的D1位，PB1取反
OUT 61H，AL ；由1→0，由0→1
MOV CX，140H ；延时使方波有一定宽度
WAIT1:
LOOP WAIT1
DEC DX ；通断100次了吗？
JNE SOUND ；没有，继续发声
;;;;;;;;;;;;;;;;;;重置10s定时器COUNT;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOV COUNT，182 ；重置COUNT←182
;;;;;;;;;;;;;;;用8259的EOI命令结束中断;;;;;;;;;;;;;;;
EXIT：
MOV AL，20H ；用EOI命令结束中断
OUT 20H，AL

## Slide 51
;;;;;;;;;;;;;;;;;;现场保护;;;;;;;;;;;;;;;;;;
POP DX ；恢复现场
POP CX
POP AX
POP DS
;;;;;;;;;;;;;;;;;;退出中断服务;;;;;;;;;;;;;;;;;;
IRET ；返回主程序，等待下次中断
RING ENDP ；中断服务程序结束
CODE ENDS ；代码段结束
END START ；程序将从START执行

## Slide 52
思考题：
如果要求响铃10次结束程序，程序怎么改？
5分钟思考时间，给出解决方案。

## Slide 53
DATA SEGMENT ；数据段
COUNT DW 1 ；10s计数器首次值置为1
count0 DB 10
MESS DB ‘The bell is ring.’，0AH，0DH，‘$’
；要显示的信息
DATA ENDS
;主程序
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE，DS:DATA
START:
MOV AX，DATA ；设置数据段
MOV DS，AX
;;;;;;;;;;;;;;;;;取出原中断向量，入栈保存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOV AL，1CH ；指向1CH号中断向量
MOV AH，35H ；取1CH号中断向量
INT 21H ；ES：BX←中断向量
PUSH ES
PUSH BX ；1CH中断向量入栈保护
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
参考：绿色代码部分
定义一个变量，初始化值为10，判断已经响铃10次后退出主循环的延时等待。

## Slide 54
;;;;;;;;;;;;;;;;;设置新的中断向量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PUSH DS ；保存DS
MOV DX，OFFSET RING ；DS：DX←RING的
；基地址和偏移量
MOV AX，SEG RING
MOV DS，AX
MOV AL，1CH ；RING的中断类型号
MOV AH，25H
INT 21H ；设置RING的中断向量
POP DS ；恢复DS
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;允许IR0中断请求，开中断;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
IN AL，21H ；读IMR
AND AL，0FEH ；使IMR的D0位=0，
OUT 21H，AL ；以允许IR0 中断
STI ；开中断，等待定时中断

## Slide 55
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;软件延时，期间有中断产生;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOV DI，20000 ；延时一定时间(>10s)
DELY：
MOV SI，30000
DELY1：
DEC SI
JNZ DELY1
DEC DI
JNZ DELY
WAIT0: cmp count0,0 ；如果最后一次响铃还没有完成
JNZ WAIT0
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;恢复旧的中断向量，主程序结束;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
POP DX ；时间到，原中断向量
；弹出到DS：DX中
POP DS
MOV AL，1CH ；中断类型号
MOV AH，25H ；恢复原中断向量
INT 21H
MOV AX，4C00H ；返回DOS
INT 21H ；主程序结束

## Slide 56
；中断服务程序RING
RING PROC NEAR
;;;;;;;;;;;;;;;;;;现场保护，开中断;;;;;;;;;
PUSH DS ；保护现场
PUSH AX
PUSH CX
PUSH DX
MOV AX，DATA ；设置数据段
MOV DS，AX
STI ；开中断，允许中断嵌套
;;;;;;;;;;;;;;;;;;10s定时判断;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DEC COUNT ；10s计数器COUNT（初始值=1）
JNZ EXIT ；非0，10s时间未到，则退出
;;;;;;;;;;;;;;;;;;定时时间到，显示信息;;;;;
dec count0
MOV DX，OFFSET MESS
；是0，10s到，显示提示信息
MOV AH，09H
INT 21H
先想一想，多少时间进一次这个中断服务程序？

## Slide 57
;;;;;;;;;;;;;;;;;;控制扬声器;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOV DX，100 ；扬声器通断100次
IN AL，61H ； 8255A的PB端口地址
AND AL，0FCH ；使8255A的PB1PB0=00
SOUND:
XOR AL，02H ；61H口的D1位，PB1取反
OUT 61H，AL ；由1→0，由0→1
MOV CX，140H ；延时使方波有一定宽度
WAIT1:
LOOP WAIT1
DEC DX ；通断100次了吗？
JNE SOUND ；没有，继续发声
;;;;;;;;;;;;;;;;;;重置10s定时器COUNT;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOV COUNT，182 ；重置COUNT←182
;;;;;;;;;;;;;;;用8259的EOI命令结束中断;;;;;;;;;;;;;;;
EXIT：
MOV AL，20H ；用EOI命令结束中断
OUT 20H，AL

## Slide 58
;;;;;;;;;;;;;;;;;;现场保护;;;;;;;;;;;;;;;;;;
POP DX ；恢复现场
POP CX
POP AX
POP DS
;;;;;;;;;;;;;;;;;;退出中断服务;;;;;;;;;;;;;;;;;;
IRET ；返回主程序，等待下次中断
RING ENDP ；中断服务程序结束
CODE ENDS ；代码段结束
END START ；程序将从START执行

## Slide 59: 几点总结
中断请求是随机发生的；
中断服务是可以嵌套的；
中断系统需要软件和硬件的支持；
*只会编查询式程序的程序员是低级程序员。