## Slide 1
§ 3、可编程中断控制器Intel 8259A
8259A不作为考试内容
学习本部分目的有两个：
1、用以理解中断系统硬件构成方法；
2、为以后学习和使用其他中断系统做准备

## Slide 2
§ 3、可编程中断控制器Intel 8259A
回顾：简单中断接口逻辑电路：产生中断、处理中断响应、中断号存取
注：74LS74——触发器
74LS244——三态缓冲器
74LS148——优先编码器
80X86只有INTR和NMI两个引脚接受外部硬件发出的中断请求，
不便于管理多个中断源。

## Slide 3
§ 3、可编程中断控制器Intel 8259A
为何要采用中断控制器构成外部中断系统？
Intel 8259A用于管理外部可屏蔽中断源，完成中断优先级排队、中断源识别、产生中断号及进行中断屏蔽等功能。
Intel 8259A具有可编程能力，可以灵活组建中断系统，功能强大。

## Slide 4
§ 3、可编程中断控制器Intel 8259A
每一片8259A可管理8级优先级中断，两片8259A级连可管理15个中断，多片级连最多可构成64级优先权管理系统。
IR0
IR7
单片
INT
INTA
8259A
INTR
INTA
CPU
.
.
.
中断请求
CPU
8259A
.
.
.
.
.
IR0
IR7
级联
主
8259A
IR0
从
.
.
.
IR7
8259A
IR0
从
.
.
.
IR7
INTA
INTR

## Slide 5
中断服务寄存器ISR（8位）:记录所有正在被服务的中断源，即若某个中断请求IRi被响应，CPU正在执行它的中断服务程序，则ISR的对应位ISRi也为1，并将保持到该中断请求被处理完毕后，该位复位为0。（思考：中断嵌套时会怎么样？）
优先权电路PR:比较、判断保存在IRR中的各个中断请求的优先级别，并选出优先权最高的中断请求存储在中断服务寄存器ISR中；PR还比较、判断CPU正在服务的中断级别和新进入IRR的级别。
控制逻辑:是8259A内部的控制电路，有两组可编程的命令字寄存器，它们分别存储初始化命令字ICW1~ICW4和操作命令字OCW1~OCW3。这些命令字经译码后产生内部控制信号，根据中断请求和中断优先级的判别结果，向CPU发出中断请求信号INT，并接受来自CPU的中断响应信号INTA，控制8259A进入中断服务。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
器
D0~D7
级连/ 缓冲
比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器
(ISR)
优先
权
电路
(PR)
中断
请求
寄存器
(IRR)
读/写
逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器（IMR）
IR7
中断屏蔽寄存器IMR（8位）:用于存放程序员写入的中断屏蔽字，IMR的每一位可对IRR中对应的中断请求进行屏蔽。若IMRi位为1，则IRRi位对应的中断请求被屏蔽，便不可能进入优先权电路；若IMRi位为0，则所对应的中断请求是开放的。
3.1 8259A 的内部结构与管脚分配
一、内部结构

## Slide 6
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
器
D0~D7
级连/ 缓冲
比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器
(ISR)
优先
权
电路
(PR)
中断
请求
寄存器
(IRR)
读/写
逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器（IMR）
IR7
其他部件
数据总线缓冲器:8位双向三态缓冲器，是与系统总线的接口，CPU写入8259A的命令字及读取8259A的状态字都是通过数据总线缓冲器实现的。
读/写逻辑:实现CPU对8259A的读/写操作。
级连/ 缓冲比较器: 用于多片8259A的主-从级连方式，可将中断优先级最多扩展到64级。

## Slide 7
二、8259A的中断处理过程
中断请求信号由引脚IR0~IR7进入中断请求寄存器IRR，使其对应位置1。
未被中断屏蔽寄存器IMR所屏蔽的中断请求被送到优先权电路PR。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
D0~D7
级连/缓冲比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器(ISR)
优先
权电路PR
中断
请求
寄存器IRR
读写逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器IMR
IR7

## Slide 8
二、8259A的中断处理过程
优先权电路对同时送达的中断源进行判优，还与中断服务寄存器ISR中正在服务的中断级别进行比较、判别，优先权最高的中断源将被服务，8259A由引脚INT向CPU发出中断请求信号。
如果CPU处于开中断状态，则在执行完当前指令后，CPU向8259A发出中断响应信号INTA（两个负脉冲）。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
D0~D7
级连/缓冲比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器(ISR)
优先
权电路PR
中断
请求
寄存器IRR
读写逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器IMR
IR7

## Slide 9
8259A的中断处理过程
8259A在接受了第一个中断响应信号（即INTA的第一个负脉冲）后，优先权最高的中断源在ISR中的对应位置1，并且相应的IRR位清0。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
D0~D7
级连/缓冲比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器(ISR)
优先
权电路PR
中断
请求
寄存器IRR
读写逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器IMR
IR7

## Slide 10
8259A的中断处理过程
8259A在接受了第二个中断响应信号（即INTA的第二个负脉冲）后，向CPU的数据总线发出8位的中断类型号n。
CPU将n乘以4，在中断向量表中地址为4×n ~ 4×n+3的存储单元中取出中断服务程序入口地址送IP和CS，CPU转入中断服务程序。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
D0~D7
级连/缓冲比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器(ISR)
优先
权电路PR
中断
请求
寄存器IRR
读写逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器IMR
IR7

## Slide 11
三、管脚分配
D0~D7：双向数据总线。IR0~IR7：外设中断请求输入。
INT：向CPU发出的中断请求信号。INTA:接收CPU的中断响应信号。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
器
D0~D7
级连/ 缓冲
比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器
(ISR)
优先
权
电路
(PR)
中断
请求
寄存器
(IRR)
读/写
逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器（IMR）
IR7

## Slide 12
二、管脚分配
片选信号CS:当其为0时，该8259A被选中，允许CPU对其进行读/写操作，一般由高位地址线通过译码器产生片选信号。
端口选择信号A0：8259A具有两个端口地址，A0用于内部端口地址选择，一般直接连到CPU的地址线A0或其它地址线上。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
器
D0~D7
级连/ 缓冲
比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器
(ISR)
优先
权
电路
(PR)
中断
请求
寄存器
(IRR)
读/写
逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器（IMR）
IR7

## Slide 13
二、管脚分配
写控制信号WR:为0（有效）时，CPU把命令字写入相应的命令寄存器。
读控制信号RD：为0（有效）时，CPU读取8259A内部寄存器的内容。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
器
D0~D7
级连/ 缓冲
比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器
(ISR)
优先
权
电路
(PR)
中断
请求
寄存器
(IRR)
读/写
逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器（IMR）
IR7
8259有多个寄存器需要访问：ICW1~ICW4，OCW1~OCW3，IRR,ISR,IMR等，而端口地址只有两个，如何实现对它们的访问？这是个问题。。。。。

## Slide 14
二、管脚分配
SP/EN为双向双功能引脚：在非缓冲方式下，作为输入使用，决定此8259A是主片还是从片，如果为1，则为主片；如果为0，则为从片。在缓冲方式下，用作输出使用，用于选通8259A至CPU间的数据总线缓冲器。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
器
D0~D7
级连/ 缓冲
比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器
(ISR)
优先
权
电路
(PR)
中断
请求
寄存器
(IRR)
读/写
逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器（IMR）
IR7

## Slide 15
二、管脚分配
CAS2~CAS0：双向级联信号。作为主片时，为输出线；作为从片时，作为输入线。与SP/EN配合实现级联。
IR0
IR1
数据
总线
缓冲
器
D0~D7
级连/ 缓冲
比较器
CAS0
CAS1
CAS2
SP / EN
内
部
总
线
控制逻辑
INTA
INT
中断
服务
寄存
器
(ISR)
优先
权
电路
(PR)
中断
请求
寄存器
(IRR)
读/写
逻辑
RD
A0
WR
CS
中断屏蔽寄存器（IMR）
IR7

## Slide 16
编程结构---了解一下
中断优先权管理
中断源屏蔽方式
中断结束管理
系统总线的连接方式
3.2 8259A 的中断管理方式

## Slide 17
7个CPU可访问的寄存器，分两组：
  用表格来表示：
CS | RD | WR | A0 | D4 | D3 | 读写操作 | 指令
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | CPU→ICW1 | OUT
0 | 1 | 0 | 1 | × | × | CPU→ICW2,ICW3,ICW4,OCW1 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPU→OCW2 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CPU→OCW3 | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  | IRR/ISR→CPU | IN
0 | 0 | 1 | 1 |  |  | IMR→CPU | 
1 | × | × | × |  |  | 高阻 | 
× | 1 | 1 | × |  |  | 高阻 | 

## Slide 18
1. 8259A 的编程结构
1) 8259A的初始化
在8259A工作之前，必须进行初始化编程，规定优先权管理方式、中断结束方式及级连方式等
初始化命令字ICW1~ICW4所决定的工作方式在8259A的整个工作过程中不变，写入顺序不能改变。
在操作过程中可向8259A写入操作命令字OCW1~OCW3，定义操作方式，并进行改写，改变8259A的操作方式，实现对中断处理过程的动态控制， OCW1~OCW3无写入顺序。
ICW1
ICW2
单片8259A？
ICW3
ICW4
Y
N

## Slide 19
ICW1:用偶地址写入，且D4=1
ICW2
ICW3
ICW4
紧接着ICW1，用奇地址写入
OCW1:也用奇地址写入，但不紧跟ICW1
OCW2
OCW3
也用偶地址写入，但D4=0
即：
0
0
0
采用了专门的“标识位“，以节省输入地址的引脚数(仅用了A0)
7个CPU可访问的寄存器，分两组：
  初始化命令字ICW1 ~ICW4---系统初启时设定。
  操作命令字OCW1~OCW3—系统运行时，由应用程序设定(实现对中断处理的动态管理和控制).
A0
D4
D3
ICW1
OCW2
OCW3

## Slide 20
2. 中断优先权管理(4种方式)
A、全嵌套方式(FULLY NESTED MODE)—默认方式
  也称固定优先级方式。在这种方式下，由IRi引入的中断请求具有固定的优先级－IR0(最高)－>IR7(最低).
  当一个中断请求被响应时，ISR中的对应位ISn被置“1”，8259A把中断类型码放到数据总线上，然后，进入中断服务程序。
  一般情况下(除了“中断自动结束”方式外)，在CPU发出中断结束命令(EOI)前，此对应位一直保持为“1”－封锁同级或低级的中断响应，但并不禁止比本级优先级高的中断响应－实现中断“嵌套”。

## Slide 21
B、特殊全嵌套方式(SPECIAL FULLY NESTED MODE－SFNM)
  在处理某一级中断时，不但允许优先级更高的中断请求进入，也允许同级的中断请求进入。
  用于主从结构的8259系统中，将主片设置为“特殊全嵌套方式”，当从片上有优先级更高的中断产生时，对主片来讲是同级中断。
  通过ICW4的“SFNM”位可以设置此种方式。
CPU
IR0
IR1
IR7
…
IR0
IR1
IR7
…
8259(主片)
8259(从片)

## Slide 22
C、自动循环方式(AUTOMATIC ROTATION)
优先级是循环变化的(不希望有固定的优先级差别)－一个设备的中断服务完成后，其优先级自动降为最低，而将最高优先级赋给原来比它低一级的中断请求。
  开始时，优先级队列还是：IR0->IR7，若此时出现了IR0请求，响应IR0并处理完成后，队列变为：
    IR1，IR2，IR3，IR4 ，IR5 ，IR6 ，IR7，IR0
    若又出现了IR4请求，处理完IR4后，队列变为：
    IR5 ，IR6 ，IR7，IR0， IR1，IR2，IR3，IR4
  系统中是否采用“自动循环优先级”，
  由操作命令字OCW2来设定。
IR
0
IR
1
IR
2
IR
3
IR
4
IR
5
IR
6
IR
7

## Slide 23
D、优先级特殊循环方式
  与自动循环方式类似
  区别在于：自动循环方式初始的优先级是确定的，而特殊循环方式的初始最低优先级由程序决定（其他优先级也决定了）。
  优先级循环过程二者相同
*中断优先级管理还存在另一种方法：利用中断屏蔽功能

## Slide 24
2) 屏蔽中断源的方式(中断屏蔽方式)
  普通屏蔽方式
    通过对中断屏蔽寄存器(IMR)的设定，实现对相应位为“1”的中断请求的屏蔽。
    可通过OCW1使IMR的一位或几位置“1”。
    可以在主程序和中断服务程序中设置
  *特殊屏蔽方式(SPECIAL MASK MODE)
    可使低优先级的的中断进入正在服务的高优先级中断中
    实现：
输出OCW3(ESMM=1,SMM=1)
输出OCW1(使IMR对应于本级的位为“1”)
……
……
输出OCW1(使IMR对应于本级的位为“0”)
输出OCW3(ESMM=1，SMM=0)
“中断级无效”
设置
撤销

## Slide 25
2) 屏蔽中断源的方式(中断屏蔽方式)
  *特殊屏蔽方式(SPECIAL MASK MODE)
    一般在中断服务程序中设置，目的是实现中断优先权的动态管理设置方法：使OCW3的ESMM=1,SMM=1
    撤销特殊屏蔽方式：使OCW3的SMM=1,SMM=0
    例如：使低优先级的的中断进入正在服务的高优先级中断，实现：
输出OCW3(ESMM=1,SMM=1)
输出OCW1(使IMR对应于本级的位为“1”，
同时ISR的对应位清0)
……
……
输出OCW1(使IMR对应于本级的位为“0”)
输出OCW3(ESMM=1，SMM=0)
“中断级无效”
设置
撤销
本级中断
服务程序

## Slide 26
3) 中断结束方式(END OF INTERRUPT－EOI)
什么叫“中断结束”？——一个中断过程处理完成
一个中断结束后要做什么事情？——处理中断服务寄存器ISR的对应位，即将处理完的中断对应位清“0”。
ISR记录了当前“正在处理”的中断，包括被高级中断所打断，还未处理完的中断。
何时将ISR中对应位清“0”，就是所谓“中断结束方式”

## Slide 27
3) 中断结束方式(END OF INTERRUPT－EOI)
1、中断自动结束方式(AUTOMATIC－AEOI方式)
在第二个 /INTA下降沿，即完成使对应的ISR位复位。
AEOI方式是在中断响应后，而不是在中断处理程序结束后将ISR位清0。这样，在中断处理过程中，8259A中就没有“正在处理”的标识。此时，若有中断请求出现，且IF＝1，则无论其优先级如何(比本级高、低或相同)，都将得到响应。尤其是当某一中断请求信号被CPU响应后，如不及时撤销，就会再次被响应－“二次中断”
AEOI方式适合于中断请求信号的持续时间有一定限制以及不出现中断嵌套的场合。
通过ICW4可以设置AEOI方式(AEOI=1)

## Slide 28
2、一般(常规)中断结束方式
  适合于全嵌套方式。
  实现：在中断服务程序结束时，CPU向8259A发常规中断结束命令(OCW2:EOI=1,SL=0,R=0)
  例：MOV AL,20H; OCW2=20H
  OUT 20H,AL; 端口地址=20H(偶地址)
  (注：这段指令放在IRET指令前)
  在全嵌套方式下，ISR中最高优先级的置“1”位，正对应于当前正在处理的中断，将其清“0”，就完成了当前正在处理中断的结束操作。
1 | 1 | 0 | 1 | … | 
IR0
IR7
ISR

## Slide 29
3、特殊中断结束方式(SPECIFIC EOI－SEOI)
  在非全嵌套方式下，无固定的优先级序列(使用设置优先权命令或特殊屏蔽方式)，此时，根据ISR的内容就无法确定刚刚所响应(处理)的中断。这种情况下，就不能用上述的EOI方式进行中断结束处理，而必须用特殊的中断结束命令SEOI－－用OCW2:EOI=1,SL=1,R=0,L2～L0
  由L2～L0指定清除ISR中的哪一位。
  换句话说：此时ISR位的清零需要程序员来指定

## Slide 30
4) 中断触发方式---要求掌握
  电平触发方式：由IRi上的有效电平来触发“中断请求触发器”。
  边沿触发方式：由IRi上由低电平向高电平的跳变来触发“中断请求触发器”。
    由ICW1的LTIM位可以设置中断触发方式。

## Slide 31
5) 连接系统总线的方式
  缓冲方式(ICW4的BUF=1)
    8259A通过总线驱动器(如8286)和数据总线相连。
    在缓冲方式下，8259A的 SP/EN 作为输出( EN 有效)，此时，由ICW4的M/S位来定义(标识)本8259A是主片还是从片。
  非缓冲方式(ICW4的BUF=0)
    即8259A直接与数据总线相连
    在“非缓冲方式下”，8259A的 SP/EN 作为输入(SP有效)
    此时，由 SP/EN 端来标识本8259A是主片还是从片。
    在“非缓冲方式下”，ICW4的BUF＝0，M/S位无意义。
缓冲目的：提高总线驱动能力

## Slide 32
2) 8259的初始化命令字与操作命令字
基本概念回顾：
初 始化命令字（ICW）：在初始化
8259A时CPU进行设置。
初始化顺序如右图所示
操作命令字（OCW）：在后续程序
中都可以访问，动态改变其操作和
控制方式
ICW1
ICW2
单片8259A？
ICW3
ICW4
Y
N

## Slide 33
2) 8259的初始化命令字与操作命令字
一、初 始化命令字
（1）ICW1
格式：
×：表示可取任意值，下同
D4：恒为1，它是ICW1的标志位。
D3（LTIM）：设置中断请求信号触发形式。D3=0，上升沿的边缘触发；D3=1，高电平触发。
D1（SNGL）：设置8259A单片/级连工作方式。D1=0，多片级连；；D1=1，单片工作。
D0：标示是否设置ICW4，在80X86系统中，该位为1(要设置)。
0
A0
×
D7
×
D6
×
D5
1
D4
LTIM
D3
×
D2
SNGL
D1
IC4
D0

## Slide 34
2) 8259的初始化命令字与操作命令字
一、初 始化命令字
（1）ICW1
0
A0
×
D7
×
D6
×
D5
1
D4
LTIM
D3
×
D2
SNGL
D1
IC4
D0
ICW1
ICW2
单片8259A？
ICW3
ICW4
Y
N
ICW1中的IC4
0
1
D0：标示是否设置ICW4
因而需要修改下
前面所讲的初始化过程

## Slide 35
(2)ICW2
ICW2用以设置中断类型号。
格式如下：
D7~D3：用户指定的中断类型号的高5位(区分其他中断号)
D2~D0：由8259A中断请求端IR7~IR0的编码确定。IR0的编码是000、IR1的编码是001、… IR7的编码是111。当8259A有某个中断源的中断请求，则对应的编码自动填入D2~D0。这样D7~D0就构成了8位中断类型号。
T7
D7
1
A0
IR编码
D2 D1 D0
T6
D6
T5
D5
T4
D4
T3
D3

## Slide 36
(3) ICW3
8259A多片级连时才需设置ICW3，只有ICW1的D1=1时才需设置ICW3。主、从片的ICW3设置不同。
主片ICW3的格式如下：
S7
D7
1
A0
S6
D6
S5
D5
S4
D4
S3
D3
S2
D2
S1
D1
S0
D0
0：IRi上无从片
1：IRi上有从片
它指出主片的哪个中断请求输入端IR连接有从片，D0对应IR0、D1对应IR1、… D7对应IR7，若某IR端接有从片，则该位为1，无从片则为0。

## Slide 37
(3) ICW3
8259A多片级连时才需设置ICW3，只有ICW1的D1=1时才需设置ICW3。主、从片的ICW3设置不同。
从片ICW3的格式如下：
D2（ID2）~D0（ID0）位指出该从片接入主片中断请求输入端IR的编码，如从8259A接到主8259A的IR6，则从片8259A的D2=1、D1=1、D0=0，其余以此类推。
级联工作时过程：当CPU第一个INTA脉冲到来时，主片通过CAS0~CAS2向从片发送编码ID2-ID0，从片收到后与自身ICW3中的值进行比较，如果相等，则在第二个INTA脉冲到来时将自己的中断类型号发送到数据总线上

## Slide 38
（4）ICW4
ICW1的D0=1时（表示要设置ICW4）必须设置此命令字。格式如下：
1
A0
0
D7
0
D6
AEOI
D1
0
D5
1
D0
SFNM
D4
BUF
D3
M/S
D2
D7~D5：ICW4的特征位，总是设置为0。
D4（SFNM）：专用于指定多片8259A级连方式是否采用特殊完全嵌套方式进行中断优先权管理。D4=0，指定非特殊完全嵌套方式；D4=1，指定特殊完全嵌套方式。
D3（BUF）：指出CPU的数据总线是否需增加缓冲器。D3=0，为非缓冲方式；D3=1，为缓冲方式，此时，引脚SP/EN为输出端，当8259A与CPU间传送数据时，它启动数据总线缓冲器。
D2（M/S）：指出在缓冲方式下本片是主片还是从片。它与D3位配合使用，D3=0时，D2位不起作用。
D3=1时，D2=0，本片为从片；D2=1，本片为主片。
D1（AEOI）：指定8259A是否采用自动中断结束方式。D1=0，为正常中断结束方式；D1=1，为自动中断结束方式。

## Slide 39
例
将8259A按以下条件初始化：单片8259A工作，中断请求信号为边沿触发方式，中断类型号的高5位为00011，采用自动中断结束方式。设8259A的端口地址为20H和21H。
初始化程序如下：
MOV AL，13H
OUT 20H，AL ；设置ICW1
MOV AL，18H
OUT 21H，AL ；设置ICW2
MOV AL，03H
OUT 21H，AL ；设置ICW4
第12周5here

## Slide 40
二、操作命令字
向8259A写入初始化命令字后，8259A便可接受外部的中断请求信号，且工作于完成嵌套工作方式。若在中断处理过程欲动态地改变初始化时设置的中断控制方式，必须继续写入操作命令字。
（1）OCW1
中断屏蔽命令字，其内容被存入中断屏蔽寄存器IMR中，格式如下：
M7
D7
1
A0
M6
D6
M5
D5
M4
D4
M3
D3
M2
D2
M1
D1
M0
D0
0：开放中断请求
1：屏蔽中断请求
OCW1中某位为1时，对应该位的中断请求就被屏蔽，为0时，表示对应位的中断请求是开放的。
例如，以下指令开放了IR4和IR3，而屏蔽了其余中断请求。
MOV AL，11100111B
OUT 21H，AL

## Slide 41
（2）OCW2
用于设置优先权循环的方式和中断结束的方式。格式及各位组合功能如下：
D4、D3均为0，为OCW2的标志位。
D7（R）：用于优先权控制。D7=0，为固定优先权方式（IR0最高，IR7最低）；D7=1，为优先权循环方式。
D6（SL）：用于决定OCW2中的L2、L1、L0是否有效。D6=0，表示无效；D6=1，表示有效。
D7、D6和D5分别具有各自功能，组合起来构成复合功能

## Slide 42
D5（EOI）：用于中断结束命令。D5=1，使中断服务寄存器ISR的对应位置0。
D2~D0（L2~L0）有两个作用：1、用于决定8259A优先级循环中的最低优先级编码，以此改变8259A复位后自动设置的固定优先级（IR0最高，IR7最低）；如，设L2、L1、L0分别为1、1、0，即设置IR6为最低优先级，假设IR5为原最高优先级，8259A执行该设置命令后，IR7变为最高。2、L2~L0还有一个作用是，当OCW2给出特殊中断结束命令时（即，EOI=1、SL=1、R=0），D2~D0指出应使ISR中的对应位清0。

## Slide 43
(3)OCW3 用于设置特殊屏蔽方式、中断查询方式、读出8259A内部寄存器的状态。格式及各位组合功能如下：
0
A0
0
0
D7
ESMM
D6
0
D4
SMM
D5
1
D3
P
D2
RR
D1
RIS
D0
标志位
清除特殊屏蔽方式：10
设置特殊屏蔽方式：11
没用
下一个RD读IRR：11
下一个RD读ISR：10
不查询
D4、D3：为其标志位，分别是0和1。D7：不起作用。
D6（ESMM）：为1，表示允许设置或取消设置特殊屏蔽。
D5（SMM）：为1则选择特殊屏蔽方式。
D6和D5位组合使用，当ESMM=1，SMM=0，取消设置特殊屏蔽方式；当ESMM=1，SMM=1，允许设置特殊屏蔽方式。当ESMM=0时，无论SMM为何值，均不能设置或取消特殊屏蔽方式。当需8259A允许低级中断源中断高级中断源时，先用OCW1命令字屏蔽正在运行的高级中断，再设置OCW3的ESMM=1及SMM=1。
查询
1
0
允许
允许
用一个控制字实现三个功能是怎么做的？

## Slide 44
(3)OCW3
用于设置特殊屏蔽方式、中断查询方式、读出8259A内部寄存器的状态。格式及各位组合功能如下：
0
A0
0
0
D7
ESMM
D6
0
D4
SMM
D5
1
D3
P
D2
RR
D1
RIS
D0
标志位
清除特殊屏蔽方式：10
设置特殊屏蔽方式：11
没用
下一个RD读IRR：11
下一个RD读ISR：10
不查询
D1（RR）、D0（RIS）：两位组合使用，用于读取中断请求寄存器或中断服务寄存器的内容。
RR=1、RIS=0，表示下一个操作读取中断请求寄存器IRR的内容；RR=1、RIS=1，表示下一个操作读取中断服务寄存器ISR的内容。
查询
1
0
允许
允许
若要读取屏蔽寄存器IMR的内容，则应用输入指令从奇地址端口（A0=1）读取。

## Slide 45
例 用OCW3读出8259A中断服务寄存器ISR的内容。
MOV AL，00001011B ；设置OCW3，准备读ISR的值
OUT 20H，AL
NOP
IN AL，20H ；读出ISR的内容
MOV AH，AL ；保存正在服务的中断源
OR AL，AH ；是否为0？
JNZ HW_INT ；否，转硬件中断处理程序
MOV AH，0FFH ；是，非硬件中断，设FFH标志
JMP RW_INT ；转非硬件中断处理程序

## Slide 46
(3)OCW3
用于设置特殊屏蔽方式、中断查询方式、读出8259A内部寄存器的状态。格式及各位组合功能如下：
0
A0
0
0
D7
ESMM
D6
0
D4
SMM
D5
1
D3
P
D2
RR
D1
RIS
D0
标志位
清除特殊屏蔽方式：10
设置特殊屏蔽方式：11
没用
下一个RD读IRR：11
下一个RD读ISR：10
不查询
D2（P）：查询位。
通过设置P位为1，中断系统工作在中断查询状态下，一般用于多于64级中断的8259A级联系统中。
此时，CPU不是靠接收中断请求信号（INTR）来进入中断过程，而是靠发送查询命令OCW3（P=1）来获得外部设备的中断请求信息
查询
1
0
允许
允许

## Slide 47
中断查询操作过程：通过置P=1向8259A发出查询命令，接着通过读取8259A的中断状态字获知外部是否有中断请求正在被处理，并给出当前处理的最高优先级。
中断状态字如下：
IRT
D7
0
A0
×
D6
×
D5
×
D4
×
D3
W2
D2
W1
D1
W0
D0
D7（IR）=0，表示8259A外部无中断请求。D7（IR）=1，表示8259A外部有中断请求，且W2、W1、W0为请求服务中断源的最高优先级编码。
在置P=1后，马上读取偶端口即获得中断状态字。

## Slide 48
例，如CPU正在处理IR4引入的中断请求，一般CPU不响应低级
别的中断请求，但利用写入OCW3可实现低级中断源中断高级中
断源的服务。
；IR4的中断服务程序
CLI ；关中断
MOV AL，00010000B ；写入OCW1，屏蔽IR4
OUT 21H
MOV AL，01101000 ；写入OCW3，SMM=1，设置特殊屏蔽方式
OUT 20H，AL
STI ；开中断
；此时，有低级中断源请求，CPU可响应，并执行低级中断源的服务程序
CLI ；关中断
MOV AL，01001000B ；写入OCW3，SMM=0，清除特殊屏蔽方式
OUT 20H，AL
MOV AL，00000000B ；写入OCW1，开放IR4
OUT 21H
STI ；开中断

## Slide 49
应用举例
系统只有一片8259A，当CPU执行主程序时，8259A的IR3请求中断，
在CPU为IR3中断服务时， IR2又发出中断请求，若8259A采用完全
嵌套方式工作，试说明该中断方式流程。
对8259A写入初始化命令字后，若不再写入操作命令字，则
8259A自动进入完全嵌套方式。
8259A初始化后，执行STI，此后若有IR3请求中断，CPU便响应，
并进入IR3的中断，此时，ISR3=1。
在为IR3服务期间，IR2又请求中断，若CPU未再次开中断，
则IR2的请求不会得到响应（CPU在响应中断时自动关中断）。
只有IR3的服务程序执行了STI后，CPU才会响应IR2中断请求。
IR3中断服务程序暂时挂起，转入对IR2的中断处理，
此时ISR2=1，ISR3=1，表示两级中断都未处理完毕。
要使被中断的较低级中断程序能继续执行，较高级的服务程序
结束时，必须执行中断结束命令和中断返回命令，使较高级中断
的ISRi=0，并使CPU返回执行较低级的中断服务程序。

## Slide 50
微机系统中8259A的应用
在80286以上微机系统中，使用两片8259A级连管理硬件中断，共15级。主要特点是：
主片的端口地址是20H和21H，从片的端口地址是A0H和A1H。
主、从片的中断请求信号均采用边沿触发方式。
主、从片均采用完全嵌套方式管理中断优先级，从片的INT端接主片的IR2端，因此从片的中断请求都是经由主片的IR2发出，15个中断源中断优先权由高至低的级别是：主8259A的IR0，IR1，从8259A的IR0~IR7（处在主8259A IR2的位置），主8259A的IR3~IR7。
采用非缓冲方式，主片的SP/EN连+5V，从片的SP/EN连0V。
主、从片均采用一般中断结束方式。
主片0~7级的中断号是08H~0FH，主从片8~15级的中断号是70H~77H。

## Slide 51
8259A级连硬件结构,IRQ0~IRQ15为微机系统的硬件中断源
总线控制器
从8259A
+5V
INTR
INTA
IOR
IOW
IRQ0
日时钟
IRQ1
键盘
IRQ2
IRQ3
串行口2
IRQ4
串行口1
IRQ5
并行口2
IRQ6
软盘
IRQ7
并行口1
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
A0
CS
SP/EN
INT
INTA
WR
RD
IRQ8
实时时钟
IRQ9
用户中断
IRQ10
IRQ11
保留
IRQ12
保留
IRQ13
协处理器
IRQ14
硬盘
IRQ15
保留
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
A0
CS
SP/EN
INTA
WR
RD
保留
D7~D0
INT
~
CAS0
CAS2
CAS2
~
CAS0
主8259A
从8259A
图8259A级连硬件结构图
NMI
+
NMI屏蔽寄存器屏蔽位
I/O通道检查错
RAM奇偶错
CPU
地址A0
地址A0
片选1
片选2
S0 S1 S2
S0 S1 S2